豫南高校数字文献资源共享平台建设项目硬件基本参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 （包括规格、型号、数量、单价等内容，或详见附件） | 数量 | 总金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | ★产品要求：国际知名品牌(中国X86服务器市场最新IDC报告排名前3并提供证明文件) ★外形：机架式服务器，最大支持4颗铂金级CPU，含滑动上架导轨； ★CPU：4×英特尔至强金牌 6126 2.6G, 12C/24T, 10.4GT/s 处理器； ★内存：配置不少于512GB DDR4 LV RDIMM内存，单机可扩展至48个DDR4内存插槽，最大 6TB内存，支持≥12个NVDIMM，最高384 GB；提供官网链接及截图证明。 ★存储：实配不少于2块240GB SSD SATA 混合使用 6Gbps 512e 2.5英寸热插拔盘硬盘； 支持Raid0/1/10/5/50/6，8GB非易失性缓存；最大支持8G缓存； ★支持不少于24块2.5"英寸硬盘槽位机箱，支持不少于4块正面插接的热插拔PCI-E SSD固态硬盘； ★支持内置双SD卡配置raid1，支持冗余配置的Vmware ESXi，提高虚拟化系统的高可用性。 ★启动选项：支持两块独立的SSD磁盘作为启动盘，容量最大240GB，支持硬件RAID1（镜像）功能； ★网卡：本次板载配置4个1Gb 以太网口，4个万兆光口 ，支持板载25Gb以太网接口； ★电源：1+1 不少于1600W 高性能热插拔冗余电源，电源管理功能：电源设限、电源清查及电源预算； 管理： ★配置前置LCD面板，设置管理芯片IP地址，监控硬件状态，可以自定义资产标签. ★支持本地WIFI和蓝牙方式管理技术，支持手持移动端管理； 主板集成生命周期控制器; 一站式地完成操作系统的部署,包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断，无需驱动光盘可安装系统驱动； 通过web浏览器实现远程管理连接；实现远程电源控制（模拟所有电源开关动作）；具有专用接口（非工作以太网卡），实现无操作系统依赖的硬件级远程控制，远程查看系统启动和BIOS界面、支持虚拟软驱、光驱、ISO文件挂载；支持动态监控服务器功率；支持8GB SD卡，支持分区，支持存储系统ISO，存储服务器诊断日志； 监控本机硬件及直连存储状态无需在操作系统下安装代理程序；跨多种操作系统和虚拟化管理程序开展统一的监控流程；即使操作系统停顿，也能提供Email警示信息；支持Dell OpenManage™ Essentials，HP Operations Manager、IBM Tivoli® Netcool® ，CA Network and Systems Management (NSM)，Microsoft® System Center及VMware® vCenter® 的插件程序. ★配置管理工具套件，可为整个基础架构的管理提供单一视图和一个通用数据源，可以监控服务器，网络，存储，提供iOS及Android平台管理软件。 ★I/O：SATA Slim DVD支持≥12个PCIe 3.0 插槽； ★性能监控软件：提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows，Linux，vmware系统提供原厂官网截图及链接，提供一份原厂性能分析报告样本 ★安全：系统锁定特性，防止对BIOS，firmware，管理控制台 的非法访问和修改； 硬盘快擦出功能，服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息； 嵌入式身份验证，只允许正确签名的固件更新。 ★虚拟存储软件：标配提供和服务器同一品牌的虚拟存储软件，配置4TB空间许可，最大支持50TB，可以支持(iSCSI)，文件 (NFS & SMB/CIFS) ，支持 Vvols （Virtual Volumes），最大可以支持64个LUN, 每个LUN 最大支持16TB，支持精简卷，支持分层功能，支持卷QOS功能，支持快照和复制功能。 ★服务体系：为了更快响应故障处理能力，要求厂商具有CCCS认证； ★资质：为保证产品软件成熟度，要求厂商具备CMMI5认证； ★售后服务：原厂3年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务，含关键任务及紧急派遣。提供原厂商针对本项目的授权书原件，提供原厂商针对本项目的服务承诺函。 ★其他：所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封，由原厂直接发货至最终用户处开封，包装箱上注明采购用户名称，机箱上提供资产清单，出厂配置标签，MAC地址标签。 | 1 | 70万元 |
| 2 | 磁盘阵列 | ★品牌要求：国际著名品牌； ★基本架构：厂家自主研发，拥有完整知识产权，非OEM产品； ★控制器：配置冗余双活存储控制器；每个控制器上处理器核数不低于6核，提供官网截图证明；单控缓存总量≥16GB，不包括NAS控制器缓存、SSD缓存和Flash卡，同时支持FC、SAS和iSCSI前端端口，配置 4个16Gb FC 接口；配置4个后端12Gb SAS接口；控制器写缓存镜像，外部电源失效的情况下，所有写缓存内容永久保护，不因电池保护时间过期导致数据丢失。 ★Raid级别支持：支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6；支持RAID 10 DM(双镜像)；支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存；支持RAID类型的动态在线更改，无需数据迁移或应用停机；支持系统全局热备盘。 ★磁盘配置：实配16块硬盘；单盘不小于8T ★自动分级：支持下述功能： 1）活跃数据块自动写入高速盘，把非活跃数据块自动挪入低速盘； 2）支持两级闪存的自动分级，写优化型SSD+读优化型SSD，提供官网截图证明 3）支持SSD盘与磁盘的自动分级，支持磁盘 15K/10K/7.2K磁盘间的自动分级 4）在逻辑卷内能跨越不同速度盘（支持写优化型SSD、读优化型SSD、15K、10K、7.2K盘），实现数据双向调度。 5）支持数据库应用；自动分级的颗粒度小于4MB；支持磁盘的快道技术(数据根据访问频度能在外道和内道流动)" ★持续数据保护(配置)：一旦出现系统逻辑错误，保证当天24小时数据可以随时恢复到任意时刻故障前10分钟的正常状态，存储快照不少于4096； 能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁； 针对SAN上的关键应用，支持不影响生产卷性能的CDP技术（非传统快照COFW技术）。 ★精简配置(配置)： 可实现大于实际磁盘空间的服务器可见逻辑空间，以满足业务长期规划，系统不需要为单个逻辑卷预留空闲磁盘资源，系统存储资源自动统一配备； ★扩展性：硬盘裸容量可最大支持2PB，提供在线增加磁盘和磁盘柜，支持在线增加RAID组中的磁盘数，支持在线扩展逻辑盘容量。 ★压缩(配置)：配置数据压缩功能； ★高级数据容灾(配置)： 1）支持同一个逻辑卷级别的两地三中心（同步+异步），支持FC链路、iSCSI链路多种容灾传输方式 2）支持生产站点将持续的保护点同时复制到灾备站点 3）支持在同一存储系列不同型号之间容灾 4）每个卷的可自定义的站点故障切换 SLA 与零 RTO/RPO VMware Metro Stretch Cluster，VMware Site Recovery Manager 支持 5）支持存储双活，对前端应用提供虚拟LUN，用户无需关心数据的存放问题，同一站点任一存储硬件故障不会影响前端应用，无需第三方存储网关实现 ★高级功能和管理软件(配置)： 支持Multi-VLAN Tagging，支持LDAP/AD v2，配置VVOL,QoS，配置卷镜像克隆功能。配置阵列设置中文界面管理软件,可以本地或Web的方式配置和管理阵列。免费配置可以一个集成界面管理多台阵列的企业存储资源管理工具。 ★消重软件：* 配置重复数据消除技术的软件版本 *采用inline方式去重，采用变长去重技术，以达到最佳去重率，除了去重之外，同时支持压缩。同时支持多种压缩算法，并可自行选择通过安装插件的方式，支持在服务器上进行源端重复数据删除，以实现分布式去重。要求同时支持AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows *最大可扩展到不小于96TB可用容量 *支持后端挂接云存储，实现备份数据到云的自动转储（转储数据仍然为消重后数据，占用更少的云存储空间），能同时支持以OST、CIFS、NFS等协议接入，所有协议可以同时使用。在作为OST用于备份的同时也可以作为NAS使用，用于手工备份（要求作为NAS使用时，也能实现源端消重） *支持所有主流备份软件：NW，TSM，NBU，DP，CV 备份设备支持与VMware的VDPA直接集成，以提高Vmware的备份效能 *备份设备支持与Oracle rman直接集成，以提高Oracle备份效能 *备份设备支持与SAP/SqlServer/DB2/Hadoop直接集成，无需备份软件即可实现源端消重备份 *系统应具备数据校验机制，以保证所有备份数据的正确写入，以确保数据可完整恢复，请详细论述实现技术细节 *支持设备底层远程数据复制技术，当备份任务发起后，立即将新产生的备份数据复制到远程站点，不需要等待备份任务完成，不需要设置计划任务进行复制，不需要手工触发复制 不管使用何种接口协议，复制方式支持1:N,N:1,双向,级联复制，以满足各种数据容灾复制需求 *具有复制带宽调整控制功能，可以根据用户要求实现动态链路带宽调整 配置所有容量的去重License，包括CIFS, NFS ,OST ★对于已经作废的数据，要求磁盘阵列可通过特殊逻辑手段将数据彻底清除，即便使用磁盘取证工具也无法访问已“清除”的数据，提供功能截图并生产厂家公章； ★提供存储厂家ISO9001质量体系认证（认证范围： 生产厂商获得存储系统的设计、开发、生产和服务的认证证书，提供复印件加盖生产厂家公章）； ★售后服务： 原厂商提供24*7*365 全年无休800/400售后电话技术支持，提供原厂技术工程师4小时上门服务，享受人力和备件派遣的最优先派遣，加速解决关键问题；配备原厂专属大客户技术经理，对紧急报修进行资源协调和报修跟踪，并且提供每季度不少于一次的上门巡检服务，提供月度设备运行状况检查及性能建议；提供原厂工程师部署安装服务。提供原制造厂商质保与服务承诺函（原件）、提供原制造厂商针对本项目的授权书原件； ★其他：所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封，由原厂直接发货至最终用户处开封，包装箱上注明采购用户名称，提供资产清单。 | 2 |  |
| 3 | 光纤交换机 | ★光纤通道端口：交换机模式( 默认): 24 个端口，可通过按需增加端口许可证，以8 端口的增量增加为8、16 和24 个通用(E、F、M、FL 或N) 端口； 此次激活8端口， ★所有端口必须激活E port功能，无需额外license激活级联功能，并配置8个SFP模块。 ★可扩展性：完全fabric架构，最多可有239台交换机。 ★性能：1、2、4 和8 Gbit/sec 端口速率自动感应；可选择性编程为固定端口速率;1、2、4 和8Gbit/sec 端口速率匹配。 ★附件：配置8根LC-LC线缆； ★导轨：通用上架导轨； ★服务：原厂3年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务，4小时紧急任务派遣服务； ★其他：所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封，由原厂直接发货至最终用户处开封，包装箱上注明采购用户名称，提供资产清单。 | 1 |  |
| 4 | 机房动力环境监测系统 | 1、监测服务器： ★产品集成度、可靠性要求：前端主监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量、电源变压器数量实现全部功能，以尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点；拒绝采用X86结构工控PC机模式。 ★产品供电设计要求：系统主控服务器供电应支持2路以上系统外电力提供的双电源热备供电，支持外电源断电后自动切转后备电源续航供电； ★该服务器自带短信、电话报警模块，同时支持智能广播功能； ★该服务器内嵌WEB和FTP服务，通过浏览器进行查询、设置、管理，系统需采用全中文界面； 遵循工业级标准设计，采用标准1U机架式安装，搭载32位高性能低功耗ARM嵌入式处理器；平均功耗2.5W，无需辅助散热设备； ★构造“铁三角”电源管理系统，实现双电源加后备电源的高可靠供电，续航时间大于36小时，外部断电自动无缝切转锂电池续航供电，保证服务器持续运行； 工业级4频GSM/GPRS模块，工作频段为GSM850、EGSM900、DCS1800和PCS1900MHz，支持短信告警、电话语音告警、智能广播等； 传感器输入端具备多重保护功能：过压、过流和反向连接保护； 内置硬件加密狗保护程序，防木马、病毒，保证数据正确性； 1个工业级低功耗10/100M Base-T 协议自适应网卡，支持ADSL、网络交换和路由设备； 高精度实时时钟及网络时钟同步，采集时间更精准； 在网络出现问题的情况下，系统仍可继续运行,自动执行策略，保障设备正常工作； ★≥2路标准RS-232输入串口，采用标准RJ45物理接口； ★≥4路RS-485串口，数据传输最大距离1200米，采用标准RJ45物理接口； ★≥16路干结点光电隔离输入，采用标准RJ45物理接口； ★≥4路高速晶体管电压输出（DC12V/1A），≥4路继电器干接点输出（DC30V/5A），热启动保持输出状态； ★1个220*176分辨率彩屏，具有监控信息，运行状态，运行参数，恢复出厂值，故障查询等功能；电源输入：2路90～264VAC，输出12VDC，抗雷击，抗干扰，防浪涌； 板载保险丝，过压保护，更换容易； LED指示灯：电源指示、工作状态指示、仪器故障指示、告警指示；工作环境温度：-20℃～+75℃；储存温度：-40℃～+85℃； ★主机UCOS-III操作系统，内置WEB Server服务、FTP服务，支持B/S架构，可直接通过浏览器监控机房内设备； ★系统支持报警冻结功能，可灵活管理临时性的工作计划安排； ★传感器连接到监控主机的接口采用标准的RJ45接口，可直接给传感器供电，便于安装。 ★系统采用全中文界面，支持Win10与3D界面自由切换、界面友好美观； ★多种报警方式：本地声光，智能广播，手机短信和电话拨号等； 支持远程WEB软件配置、升级，支持多级用户权限管理； ★内置硬件看门狗，具有故障自动恢复功能，永不死机； ★采用专业传感器，精度高、一致性好、性能稳定可靠； ★需提供公安部出具的硬件检测报告； ★需提供厂家售后服务承诺函设置、调整按键4个；长x宽x高（mm）：428x300x44； 2、物联综合管控系统： WL-8800S 监测机房的各种环境参数，并实时显示，当数据超出用户设置的范围时，可通过短信告警等 3、3D布局图绘制：物联IOE-TP3D模块， 为机房定制真实3D场景，一旦出现特定受控状况，主控服务器可在图上出现状况点的图示变化。 4、其它设备： ★数字化温、湿度传感器1套：型号：WL-TH7L， 数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联； ★烟雾探测器1个；型号：WL-SD，光电式、光学迷宫、防尘、手动测试、手动复位、灵敏度1级、DC12V供电、监测面积20-25平米、报警输出：继电器常开/常闭、工作温度-10-+50℃、湿度≤95%RH； ★双鉴探测器1个；型号，DT7380，微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米； ★空调（红外）监控模块组1套；型号：WL-ACT ，RS485通讯、DC-12V供电，1路红外学习，支持设备地址和波特率更改，红外编码下载和上传，支持1路对上和1路对下485总线。 ★不定位水浸传感器；型号：WL-WS98，绳式不定位水浸传感器组，开关量输出，12V供电，带报警指示灯，灵敏度4档可调。 ★三相电力监测仪；型号：WL-EPM33，三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联 ；互感器3个。 ★UPS联动模块2套：型号：IOE-UPS，实时监测机房内UPS主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控； ★网络半球摄像机1台; 海康， 130万1/3” CMOS ICR日夜型半球网络摄像机、1/3" Progressive Scan CMOS，角度调整：水平:0°~355°,垂直:0°~65°；1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； ★网络硬盘录像机1台：海康全数字网络视频接入、分辨率1920*1080P、供电电压：AC100--240V、4路； ★专用硬盘1块：希捷2T； ★视频监控模块1个：整合视频监控视频信号，使其在动环监控软件界面上展示。 ★终端显示屏：60寸电脑电视一体机1台。 ★服务：3年专业支持和关键任务: (7x24) 4小时上门服务. | 1 |  |