一、货物需求及技术要求：

| 标段号 | 设备型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 四路服务器配置1 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 四路服务器配置2 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置1 | 5 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置2 | 64 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置3 | 10 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置4 | 10 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置5 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置6 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置7 | 3 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置8 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置9 | 16 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置10 | 3 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置11 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 3M多模LC-LC光纤 | 600 | 详见具体指标 |
|  | Nivdia tesla_v100 | 6 | 详见具体指标 |
|  | Nivdia tesla_t4 | 2 | 详见具体指标 |
| 标段二 | 四路服务器配置2 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置1 | 4 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置2 | 63 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置3 | 10 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置4 | 10 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置5 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置6 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置7 | 3 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置8 | 1 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置9 | 16 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置10 | 3 | 详见具体指标 |
|  | 二路服务器配置11 | 1 | 详见具体指标 |
| 标段三 | 小型机 | 4 | 详见具体指标 |

针对标段一和标段二PC服务器，投标文件中就以下整体性技术要求，用独立的章节作出实质性响应承诺，如承诺不实带来的一切不利后果自行承担，但不参与技术参数的打分评议：

    - 投标人所投服务器设备应为同一厂商，其配置、性能和质量应不低于招标文件中的技术指标要求。

    - 网卡两两成对，配置时分属于不同的PCIE插槽或扩展板，以满足冗余；严禁将同类型网卡配置在一个PCIE扩展板下或者一个PCIE通道下，否则验收不通过。

    - 成批次服务器设备，提供集中管理工具，支持固件批量升级、告警集中查看、控制台集中登录等功能；支持服务器数量不少于200。

标段一、标段二技术需求（结合“货物需求及技术要求”）：

| 四路服务器配置1 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、4U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6240处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥4颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥384GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 16G*24 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥48个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥6T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥4*600GB SAS 15K 12G HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  |  |  |  | 2个双口32Gbps HBA卡(含模块及跳线)向下兼容16Gbps FC网络 |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥1200W热插拔白金级别电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 四路服务器配置2 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、4U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6240处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥4颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥384GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 16G*24 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥48个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥6T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥6*1.6TB SAS 12G接口SSD 读写敏感 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥1200W热插拔白金级别电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置1 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6240处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥256GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*8 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥4*600GB SAS 15K 12G接口HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  |  |  |  | 2个双口32Gbps HBA卡(含模块及跳线)，向下兼容16Gbps FC网络 |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置2 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6240处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥256GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*8 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥8*600GB SAS 15K 12G接口 HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置3 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6240处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥384GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*12 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥16*1.6TB SAS 12G接口SSD 读写敏感 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥24个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥900W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置4 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6240处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥384GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*12 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥24*600GB SAS 15K 12G接口2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥24个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 支持jbod直通模式 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥900W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置5 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 5220处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥128GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*4 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥2*1.2TB SAS 10K 12G接口 HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置6 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 5220处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥128GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*4 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥4*1.2TB SAS 10K 12G接口HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置7 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6254处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥384GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*12 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥2*960GB SAS 12G接口SSD 读写敏感 2.5寸 热插拔硬盘 ≥1*375G intel Optane 2.5寸 SSD |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽☆ | ≥7个PCI-e 3.0插槽 配置两块扩展板，全长全高，方便扩展；每个扩展板至少有一个PCIe x16，配置4根独立供电线缆 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥1200W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置8 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6244处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥384GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*12 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥2*960GB SAS 12G接口SSD 读写敏感 2.5寸 热插拔硬盘 ≥1*375G intel Optane 2.5寸 SSD |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽☆ | ≥7个PCI-e 3.0插槽 配置两块扩展板，全长全高，方便扩展；每个扩展板至少有一个PCIe x16，配置4根独立供电线缆 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  |  |  |  | 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥1200W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置9 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 6248处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥256GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*8 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥8*1.2TB SAS 10K 12G接口HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 2个双光口万兆网卡(含模块) |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务。 |
| 两路服务器配置10 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 5218处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥256GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*8 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥8*1.2TB SAS 10K 12G接口HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| 两路服务器配置11 | 1 | 外型 | 服务器外型★ | 机架式、2U、标配原厂滑动导轨，免工具安装 |
|  | 2 | 处理器 | CPU型号★ | Intel Xeon Gold 5218处理器 |
|  |  |  | CPU实配数量★ | ≥2颗 |
|  | 3 | 内存 | 内存功能☆ | 高级ECC、在线备用内存(rank sparing)、内存镜像(mirrored channel)、SDDC等 |
|  |  |  | 内存实配规格★ | ≥256GB，DDR4-2933 ECC 容错RDIMM 32G*8 |
|  |  |  | 实配插槽数量★ | ≥24个内存插槽 |
|  |  |  | 内存最大容量支持 | ≥3T容量 |
|  | 4 | 存储 | 实配硬盘★ | ≥8*2.4TB SAS 10K 12G接口HDD 2.5寸 热插拔硬盘 |
|  |  |  | 实配硬盘插槽数量☆ | ≥8个2.5寸硬盘槽位 |
|  |  |  | 阵列控制器★ | ≥1个独立阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5 ≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | 5 | I/O | PCI I/O插槽 | ≥实配7个PCI-e 3.0插槽 |
|  | 6 | 网络 | 网卡★ | 2个以太网双口千兆电口网卡 |
|  | 7 | 可用性 | 冗余电源★ | 满配，≥700W热插拔白金电源 |
|  |  |  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 8 | 可管理性 | 远程管理 | 配置≥1Gb远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶.支持设备各部件健康监控，出现故障时，能够记录相应的错误日志，并针对故障进行告警。告警支持邮件、SNMP、syslog等方式转发，支持IPMI管理 |
|  | 9 | 服务 | 售后服务★ | 提供原厂5年7x24技术支持服务，包括硬盘不返还；提供首次硬件基本安装服务 |
| GPU-1 | Nivdia tesla_v100，独立供电线 |
| GPU-2 | Nivdia tesla_t4，独立供电线 |
| 光纤 | LC-LC 3米长 OM4多模光纤 |

标段三：小型机技术需求

| 小型机 | CPU Itauitm 9760*2；内存16GB*8； 硬盘 2.5寸 12Gbps sas 15k 300G*4 独立阵列卡，支持raid0/1/5； Dvdrom *1 集成四个千兆电口；2个双口千兆电口 网卡；2个双光口万兆网卡 64位unix os，支持中文，支持gb2312、 GBK以及GB18030 电源风扇满配，三年原厂维保，硬盘不返还 |
| --- | --- |

备注:以上各标段所有技术参数中“★”为实质性响应指标。