| 全数字、全高清宫腔镜系统招标参数 |
| --- |
| 序号 | 内 容 |
| 一 | 内窥镜摄像系统 |
| 1 | 高清医用液晶监视器，摄像主机同一品牌。（数量：1） |
| 1.1 | 高清医用彩色液晶监视器，尺寸≥26英寸，分辨率≥1920×1080P。抗电刀干扰。LED高清屏。 |
| 1.2 | 国产副屏一台，尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080P。抗电刀干扰。 |
| 2 | 全数字全高清摄像主机系统。（数量：1） |
| 2.1 | 输出分辨率≥1920x1080，逐行扫描，全数字化信号传输。 |
| 2.2 | 搭配进口刻录机或内置刻录机，与摄像主机同一品牌，可术中记录≥1920x1080P全高清录像及≥1920x1080高清图片。（提供证明文件） |
| 2.3 | 具有特殊光功能。 |
| 2.4 | 输出端口：含有DVI-D数字端口、SDI端口，用于连接副屏及手术转播。 |
| 3 | 全数字全高清摄像头，与摄像主机同一品牌。（数量：1） |
| *3.1 | 3CCD或3COMS全数字高清摄像头。像素可达≥1920×1080P。 |
| *3.2 | 摄像头为双环或电子按钮调焦设计，可光学变焦倍数≥1.75倍，可通过摄像头、键盘多种方式控制拍照、录像、白平衡等功能。 |
| 3.3 | 摄像头可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。 |
| 4 | 氙光源系统，与摄像主机同一品牌。（数量：1） |
| 4.1 | 氙灯冷光源≥300W，可根据手术视野大小自动调节光亮度输出。 |
| 4.2 | 灯泡寿命：≥500小时，可自动检测灯泡寿命，可预报警，有快速更换灯泡功能。 |
| 4.3 | 同品牌纤维导光束，可高温高压消毒。 |
| 二 | 宫腔检查镜，与摄像主机同一品牌。（数量：1） |
| 1 | 30度斜视镜，镜体直径≤3.0毫米，超广角，防雾。可浸泡、气薰、高温高压消毒，柱状晶体排列。 |
| *2 | 一体或分体设计，检查镜管鞘外径≤5.5毫米， 带5Fr器械通道，带灌流通道；若分体设计有内鞘，则内鞘外径≤4.3毫米，带出水通道； |
| 3 | 活检抓钳，直径5Fr，长度≥34cm。 |
| 4 | 剪刀，直径5Fr，长度≥34。 |
| 5 | 消毒盒一个。 |
| 三 | 膨宫泵（数量：1） |
| 1 | 微电脑数码显示，额定功率≤150VA，压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg，流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。 |
| 2 | 采用挤压式的供水方式。 |
| 3 | 管路2套，可高温高压和低温等离子灭菌。 |
| 四 | 高清图文工作站（数量：1） |
| 1 | 高清图文工作站一套，包含（CPU：i5、内存：8G、硬盘：1T以上、24寸以上高清液晶显示器、宫腔镜专业报告软件一套、六色墨仓式彩色喷墨打印机等） |
| 2 | 高清专用的图像采集卡，集成高性能图形处理芯片；采用DirectX 先进处理技术，确保采集到的图像高清晰、逼真，真正做到动态图像无划痕； |
| *3 | 病人信息、病人列表、书写报告、动态图像、采集图像，五项功能模块在同一操作界面，无需切换，医生可以边写报告边看图像； |
| 五 | 专用台车（数量：1） |
| 1 | 立体分层，配电源接口。 |
| 六 | 等离子主机 |
| *6.1 | 要求为等离子体手术系统，提供国家药监局认定的等离子体手术系统注册证为依据。 |
| 6.2 | 能实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固在一个刀头实现。 |
| 6.3 | 阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。 |
| 6.4 | 主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。 |
| *6.5 | 工作频率≤100KHz。 |
| 6.6 | 阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。 |
| 6.7 | 等离子主机系统通过CE认证。 |
| 七 | 双极电切镜 |
| 7.1 | 直径≤4mm，内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，视向角：30度； |
| 7.2 | 采用耐高温高强度陶瓷； |
| 7.3 | 外鞘大量精细的外鞘出水孔，更有利于保证术中视野清晰; |
| 7.4 | 外鞘可持续灌流； |
| 7.5 | 内窥镜可承受低温等离子消毒； |