郑州技师学院

“郑州市2021年职业技能提升行动院校仪器设备采购项目”设备参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气装置--电工综合实训考核设备 | 10 | 套 | 1.主体平台（30套） 1.1尺寸：W800×D700×H1830mm±10% 1.2平台采用立式结构开放式设计，主体采用40×80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理，整机既坚固耐用，又美观大方。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用，移动固定两相宜。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。下部设计为储物柜，方便器件收纳，柜体顶部可放置实训模型或电机组，柜内可放置实训器材、导线、工具等。储物柜采用双开门，按压式隐形门锁设计，轻轻按压门边即可开关门，背面设计有滚轮式五路配线模组，可放置不同颜色，不同线径的导线，方便学员实训时取线。 ★2.智能物联网模块（30套） 2.1功能：实现与各种仪表的数据采集、处理，经过数据处理后上传到服务器平台，同时服务器平台可对物联网模块下达指令，配合扩展板模块实现远程控制。 2.2组成：由物联网云平台、采集通信模组与扩展板组成，其中采集通信模组包括：4G通信模块、网口模块、主控模块、485通信模块以及指示灯模块。扩展板配有4路输入检测与4路输出驱动电路，模块功能参数如下： 2.2.1采集与通信模块 模块通过RS-485接口，利用Modbus RTU协议采集仪表和PLC的数据，核心控制模块通过程序检测数据的长度并保存到对应地址，再将数据按照物联网服务器平台的协议进行打包，然后通过4G模块或网口模块上传到服务器平台进行数据解析并显示，同时服务器平台可以通过相应操作发送报文到4G模块或网口模块，4G模块或网口模块接收到数据后上传到核心控制模块进行命令解析，完成对应的仪器仪表的设定值修改或者对扩展板模块进行数据传输。 物联网底板：该模块作为智能物联网模块的桥梁，上面搭载了24V电源输入端子、3.3V电源转换集成电路、固件更新接口、网络模式切换按钮、两路RS-485接口、与4G模块相兼容的单排母接口、与主控模块兼容的双排母接口、与扩展板相连的排线口、与网口模块相连的过孔以及与指示灯面板相连的通孔与焊盘。该模块设计集成度超高，兼容性好，在产品损坏更换或硬件模块更新时可以直接将模块替换而无需更换底板。 网口模块：该模块采用ARM内核，可以正常工作在工业级温度范围，支持TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式，支持Modbus 网关功能。模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，模块内部完成协议转换，数据包，通过简单设置即可指定工作细节。网口参数可以通过内置网页也可以通过设置软件或串口发送AT指令的方式进行设置，一次设置永久保存。采用双网口结构分为外网口与内网口，外网口用于与外网连接将信息发送到云端服务器平台，内网口用于MosbusRTU协议与MosbusTCP协议相互转换，可用于兼容仅支持ModbusTCP协议和网口相连的设备。 4G模块：该模块采用Air720H 4G LTE 通信模块与STM32L052K8T6控制器相集成的自制模块，Air720模块是一款带分集接收功能的4G多模无线通信模块，该模块支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS五模。模块支持多输入多输出技术（MIMO），即在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而降低误码率，改善通信质量。整体的4G模块利用STM32L052K8T6控制器烧录的固件程序实现4G模块自动运行，故障重启，断开连接，参数修改与保存等功能。 核心控制模块：核心控制模块由STM32F407VGT6芯片及外围电路组成，主频可达168MHZ，模块配有程序烧录口，方便调试。模块的固件程序采用了FreeRTOS实时操作系统，具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点，可以方便地移植到各种单片机上运行。模块利用FreeRTOS与STM32F407VGT6的DMA功能使各个串口分任务管理，串口收发数据处理效率大大增加。 2.2.2扩展板模块 该模块由4路继电器输出接口，4路输入检测接口，指示灯以及电源接口组成，主要用于配合采集与通讯模块工作，达到服务器平台远程控制继电器输出，从而控制继电器上的用电器通断。 技术参数 额定工作电压：24VDC 额定工作电流：≤300mA 物联网云平台通信：可选择4G移动网络TCP/IP连接和网口TCP/IP连接两种通信方式连接到物联网云平台。 RS485通信：采用标准的ModBusRTU协议，可与PLC、电量表、气量表、温湿度计、埃夫特机器人等仪器仪表进行数据交互。 开关量输入检测：具备4路开关量检测，检测采用光耦隔离的方式，可检测电压最高35V，最大电流50mA。 继电器输出：具备4路继电器输出，可以连接到交流接触器实现低压控制高压电器通断。 系统故障检查与警示：具备故障检查机制，在系统未正常工作时对应面板指示灯熄灭方便工作人员发现问题。 3.电源模块（30套） 3.1功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 3.2尺寸：W718×D98×H158mm±10% 3.3结构：由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 3.3.1直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； 3.3.2两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 4.PLC电气控制挂板（10套） 4.1功能：挂板集成安装有PLC控制器、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统、指示灯按钮模块等，所有器件端口引至接线端子，配合环形传送分拣任务模型，完成接线、编程、调试等实训。 4.2尺寸：W719×D40×H660mm±10%（不含器件） 4.3结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4.4主要器件参数： 4.4.1PLC模块 CPU1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI 数字量输入输出模块：8输入24V DC/ 8输出继电器 4.4.2触摸屏 液晶屏：≥7"TFT液晶屏，分辨率≥（800×480） CPU主板 ：Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz） 触摸屏：四线电阻式 内存：≥128M SDRAM，HK/HS具备图形加速 存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存 接口：1×RS232，1×RS485，2×USB（1主1从），1×以太网口 安装方式 ：嵌入式安装 电源：DC24V/30W 总体尺寸：226.5mm×163mm×36mm，±5% 4.4.3变频器 命令源:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定等 输入端子：4个数字输入端子 输出端子：1个继电器输出端子，1个模拟量输出端子，支持0-10V电压输出 显示面板：LED显示 保护功能：上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、欠压保护、过热保护等 环境温度：-10℃~+50℃ 防护等级：IP20 4.4.4伺服系统 主电路电源：单相AC220-240V+10~-15%,50Hz /1.6 A ； 适用电机:0.1kW ； 防护等级：IP10； 频率特性：1.2kHz； 尺寸：50X160X173mm±10% 4.4.5步进系统 名称：两相数字式步进驱动器 驱动电压：20-50VDV 适配电流：<3A 保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 指示灯按钮模块 采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代丝印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 安装有自复平钮4个、旋钮2个、信号指示灯6个，端口引至接线端子。 ★5.环形传送分拣任务模型（10套） 5.1功能：该任务模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，PLC控制多种气缸动作完成上料、分拣、搬运、入仓等多种功能。同时为方便教学实训，端口采用全开放设计。 5.2尺寸：L710mm×W554mm×H391mm，±5%。 5.3结构：模型底板由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。 5.4主要器件参数： 5.4.1三相交流减速电机 额定电压：380V 功率：25W 减速比:1:50 5.4.2伺服电机 额定功率：0.1kW； 额定转矩：0.32Nm； 额定电流：1.3A； 额定转速：3000； 电压：220V； 编码器类型：23bit多圈绝对值编码器 5.4.3步进电机 额定电压：3V 额定电流：2A 步角距：1.8° 电机长度：49mm 保持转矩：0.48N.m 电机线数：4线 步距精度：5% 绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC 耐压:500V AC 1minute 径向跳动：最大0.02mm(450g负载） 轴向跳动：最大0.08mm(450g负载） 5.4.4数字光纤传感器 1）电源电压：12V至24VDC±10% 2）控制输出：NPN型 3）保护电路：电源具有逆电极保护、输出具有过流保护、过电压保护功能 4）输出功能：LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择） 5）延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器 6）响应时间：50μs（HIGH SPEED)/250μs（FINF)1ms(SUOER)/16ms(MEGA)。 5.4.5光纤头 检测距离：20至190mm 最小弯曲半径：R20。 5.4.6金属传感器 检测头尺寸：M18 检测距离：10mm±10%, 设定距离：0-8mm, 电源电压：DC12-24V, 输出NPN格式； 5.4.7圆柱型光电传感器 控制输出：NPN型， 检测范围：≥11cm， 反应时间：最迟1.5ms， 电源电压：12V至24VDC±10%。 5.4.8工业RFID读写器： 可支持达至1.5W射频功率； 感应距离可达20cm 颜色：黑色+不锈钢； 外形长：82mm；±5% 前端直径：32mm；±5% 调整距离外径：35/38mm； 线长：1500mm； ★6、仿真软件包（1套） 数字孪生仿真系统 6.1功能： 信息化虚拟仿真上位机，交互式软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，实现与下位机的通讯功能（USB、Wifi、以太网协议），实现上位机的虚拟仿真。将设备的PLC控制程序下载到真实PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。 仿真数据驱动器通过IO输入端采集送料模型、机械手搬运模型、物料传送分拣模型的输出控制信息，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型 6.1.1仿真软件模型包括： a颗粒上料单元自动化工作站，包括工作台，型材台面，上料筒2个颗粒推送气缸2个，双皮带分拣输送带1条，双工位旋转吸料机构1个，瓶子上料输送带1条，填装输送皮带1条，填装气动定位机构1个。 b盖拧盖单元自动化工作站，包括工作台，型材台面，加盖机构1个，拧盖机构1个，输送带1条，定位机构2个。 检测分拣自动化工作站，包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。 c机器人搬运自动化工作站，包括工作台，型材台面，6轴机器人1个，盒盖升降机构1个，盒底升降机构1个，包装工作台1个。 d立体仓库自动化工作站，包括工作台，型材台面，仓库构架1个，2轴垛机机构1个。 6.1.2仿真驱动器主机： 电源 DC24V，≤200mA 数字I/O 8路输入、8路输出均兼容PNP和NPN接线方式 模拟I/O 2路输入4-20mA、2路输出4-20mA/0-10V 状态指示 电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示 支持通讯接口 支持RS485、以太网、USB 通讯波特率 115200 嵌入式系统 内置μC/OS-III嵌入式系统 控制芯片 ARM Cortex-M3 尺寸 180×98×50mm，±5% 6.1.3仿真驱动器扩展板： 电源 DC24V，≤300mA 输入端口 2路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式 输出端口 16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式 连接方式 接线端子排、37Pin快速插头 状态指示 电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示 通讯接口 RS485 I/O扩展 32路40Pin快速插头 嵌入式系统 内置μC/OS-III嵌入式系统 控制芯片 ARM Cortex-M3 尺寸 200×110×60mm，±5% 7.电力拖动挂板（10套） 7.1功能：采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理实训； 7.2尺寸：W719×D40×H1000mm±10%（不含器件） 结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 8.电动机组（10套） 8.1功能：底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。 8.2尺寸：W600×D260×H160mm，±5%（含器件） 8.3主要器件参数 8.3.1三相异步电动机 3台 电压：380V 功率：180W 频率：50HZ 接法：Y/△ 电流：0.4A 转速：1400r/min 8.3.2双速电机 1台 电压：380V 频率：50HZ 接法：Y Y/△ 电流：0.7A 转速：1400/700r/min ★9.故障设置挂板（10套） 9.1功能：故障设置挂板选取的电路是模仿真实的工业生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料工序。该模模可以预设故障，学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 9.2尺寸：W719×D40×H1000mm，±10%（不含器件） 9.3结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。挂板集成安装有传感器模块、故障设置模块、指法灯按钮模块、交流接触器、中间继电器、正反转控制器、电机断路器、开关电源、时间继电器等。 10.直流调速模（10套） 10.1功能：直流调速模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。直流调速PCB线路板采用插放式设计，方便学员取出。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 10.2尺寸：L600×W300×H200mm，±5% 10.3主要器件： 10.3.1闭环直流调速PCB线路板 10.3.2永磁直流电动机-永磁测速发电机组 10.3.3数字显示系统 10.3.4透明防护罩 11.电脑桌（10台） 11.1功能：单工位设计，用于放置编程电脑，方便学员实训使用。 11.2尺寸：L600mm×W700mm×H780mm，±5% 11.3桌身：桌身采用Q235冷轧钢板折弯焊接而成，桌体底装有带刹车万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 11.4台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 12.装配桌（10台） 12.1功能：由桌身、工具柜、台面组成，用于电气及机械结构的装配平台。 12.2尺寸：L1500mm×W700mm×H780mm，±5% 12.3桌身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，喷塑后组装连接，装配桌预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座。整个装配桌可随意拆装，方便运输安装。 12.4工具柜：采用冷轧钢板折弯焊接而成，工具柜有多个抽屉，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。 台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 13.培训资源包（1套） 13.1设备使用说明书 系统介绍 使用说明 安全事项 设备维护 设备安装 应用软件的介绍 13.2培训项目 13.2.1 PLC电气控制实训内容 触摸屏的工程创建、编辑与下载操作 触摸屏的离线模拟应用 触摸屏的输入输出位元件应用 触摸屏的输入输出字元件应用 触摸屏的XY曲线图形元件应用 触摸屏的动画元件应用 触摸屏的数值、文本输入显示元件应用 触摸屏的报警信息、事件登录等元件的应用 触摸屏的定时器等元件的应用 触摸屏的系统综合应用 步进电机驱动器的接线与调试 步进电机驱动器参数的设置 步进电机驱动器与PLC的脉冲定位控制 伺服电机驱动器的接线与调试 伺服电机驱动器参数的设置 伺服电机驱动器与PLC的脉冲定位控制 变频器控制电机的接线与调试 变频器参数的设置 变频器控制环形传送分拣任务模型多段速运行 环形传送分拣任务模型接线与调试 环形传送分拣任务模型运行控制程序设计 PLC、触摸屏、变频器、伺服系统综合应用实训 13.2.2电力拖动部分实训内容 接触器点动正转控制电路安装与调试 接触器自锁正转控制线路安装与调试 具有过载保护的接触器正转控制线路安装与调试 点动与连续混合正转控制线路安装与调试 两地正转控制电路安装与调试 一个按钮启动、停止控制电路安装与调试 接触器联锁正、反转控制线路安装与调试 接触器双重联锁正、反转控制线路安装与调试 位置控制线路安装与调试 自动循环控制线路安装与调试 接触器联锁的自动往返控制电路安装与调试 顺序启动逆序停止控制电路安装与调试 按钮、接触器控制Y-△降压启动电路安装与调试 按钮、接触器控制双速电动机电路安装与调试 带有点动的自动往返控制电路安装与调试 双速电机（从低速到高速）自动控制电路安装与调试 电葫芦电气控制电路安装与调试 小车自动往返、延时停止控制电路安装与调试 点动、连续、停止延时自动往返控制电路安装与调试 CA6140型车床控制电路安装与调试 13.2.3故障诊断与维修测量实训内容 闭环直流调速模块电路的故障诊断与维修测量 工业生产控制系统线路故障诊断与维修测量 13.3器件手册（电子版） 《MD200变频器使用手册》 《IS620伺服用户手册》 《S7-1200系列可编程控制器编程手册》 《两相数字式驱动器技术手册》 《智能型数字光纤传感器使用手册》 13.4工作站程序实例 《环形传送分拣任务运行程序实例》 13.5乡村振兴技能大赛试题 国赛试题1套 省赛试题3套 ★13.6第一届中华人民共和国职业技能大赛试题 1）国赛试题1套 2）省赛试题2套 ★13.7师资培训 现场竞赛技能培训3天 ★13.8提供赛事技术服务 市赛现场技术支持2天 省赛现场技术支持3天 14.示波器（1台） ★技术参数 100MHz 带宽，1GS/s实时采样率； 4个模拟通道； 每通道28Mpts存储深度(四通道同时打开)，存储深度支持自动模式和手动选择； 8英寸WVGA≥（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)； 波形捕获率高达50,000wfms/s，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； 低底噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽； 时基范围5ns/div~50s/div； 支持每通道时基独立可调； 支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能； 触发类型标配：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型；选配：RS232/UART，I2C，SPI 支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码（选配）； 支持同时打开Y-T和X-Y模式，可观测李沙育波形； 配备标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX Out（Trigger Out / Pass/Fail）； 可选配25MHz等性能双通道函数/任意波形发生器模块； 可选配锂电池供电数字万用表模块； 支持逻辑分析仪模块； 支持上位机监控、操作仪器； ★注： 以上参数为10套电气装置--电工综合实训考核设备的完整配置和详细技术参数。 15.电路实训空板：10套 实训板要求采用万能网孔板开放式设计。 空板尺寸：W719×D40×H1000mm（不含器件）。结构：挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 |
| 2 | 电工综合实训考核设备辅助设备（工作站） | 40 | 套 | ★1.处理器：Intel 酷睿I7-10700 处理器（2.9GHz主频，8核，16M缓存） ★2.主板：W480及以上芯片组 3.内存：≥16G DDR4 2933MHz内存，最大可支持128G内存 ★4.显卡：NVIDIA GEFORCE GTX1650S（4G）显卡 5.硬盘：≥256GB M.2 2280 NVMe TLC,至少可支持2个M.2 2280 PCIE NVMe接口；2TB SATA 标准硬盘3.5寸，7200 rpm 6.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； ★7.扩展槽：1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen3.0x4、1个PCIe Gen3.0x1 ★8.接口：前置：5个USB接口（其中1个TYPE-C接口）、2个音频接口、可选3合1读卡器；后置：4个USB接口、可选串口、1个音频接口、2个DP接口、1个RJ45接口 9.声卡：标准声卡，内置扬声器 ★10.机箱：≤18L，标准塔式机箱，免工具拆卸设计 ★11.电源：500W节能电源 12.键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 13.显示器：≥23.8英寸专业显示器 （投标货物如为台式计算机则必须提供节能产品认证证书） |
| 3 | 工业机器人系统运维训练平台 | 4 | 套 | 1.工业机器人系统训练平台（运维模块） 3套 1.1工业机器人本体 1.1.1机器人技术指标： 1.1.1.1工作范围：≥950mm ★1.1.1.2有效荷重：≥7kg 1.1.1.3集成气源：≥手腕设气路2路 1.1.1.4重复定位精度：≤±0.05mm 1.1.1.5防护等级：IP30 1.1.1.6各轴运动参数 轴运动 工作范围 最大速度 轴1旋转: ≥ +100°~ -100° 270°/s 轴2手臂: ≥ +130°~ -70° 270°/s 轴3手臂 ≥ +75° ~ -75° 360°/s 轴4手腕: ≥ +145°~ -145° 360°/s 轴5弯曲: ≥ +120°~ -120° 570°/s 轴6翻转: ≥ +360°~ -360 570°/s 1.1.2机器人控制器： 1.1.2.1内存及存储空间：≥4G内存容量,≥60G用户存储空间； 1.1.2.2开关按钮：电源开关、急停按钮、电源指示灯； 1.1.2.3控制轴数：单机6轴，另可扩展3个外部轴，进行联运及协同运动。 1.1.2.4支持外部通讯及接口：以太网接口RJ45、VGA、USB、CANopen等； 1.1.2.5控制器电源：单相220V 50/60Hz。 1.1.3示教器：彩色触摸屏，实体按键、安全使能开关、急停按钮、手/自动切换钥匙。 1.2柔性工作台 1.2.1材质：主体采用铝合金；工作台底架部分采用优质空心方形型钢拼接搭建设计，经除油、酸洗、磷化、吹砂、打磨等预处理，表面喷塑处理。 1.2.2工作台板：采用工业铝型材拼接搭建，拼接处凸凹槽进行嵌接，保证台面拼接后平整,台面上有T型槽，槽中心间距为30mm，可以使用M6快速拆卸的T型螺母和弹簧螺母块。 1.2.3工作台封板：工作台侧面及底部为钣金封板，经除油、酸洗、磷化、吹砂、打磨等预处理，表面喷塑处理；工作台前面双开门。 1.2.4规格：整体外形尺寸（长×宽×高）：≥1600mm×1200mm×900mm； 1.2.5脚轮：万向和可调支脚； 1.2.6配辅件：优质五金件； 1.2.7工作台预留扩展区域，便于设备的扩展。 1.3末端工装模块 1.3.1主体铝合金材质，精巧轻便。 1.3.2工装可配置接电口和接气口。 1.3.3工装模块包括画笔、气动手爪、真空吸附等末端执行工具。 1.3.4工具库与末端工装配套，采用铝型材固定架，设有定位孔；提供四个工装放置位。 1.3.5切换末端工装时无需任何工具，可手动快速切换。通过机器人实现机器人搬运、上下料、码垛、装配、绘图、模拟喷涂及焊接等功能。 1.4 TCP模块 1.4.1材质：铝合金。 1.4.2提供TCP标定组件，可进行TCP标定练习。 ★1.4.3TCP标定尖锥配有专用铝合金螺纹护套，保护锥尖以及防止护套脱落。 ★1.4.4TCP标定锥底具有磁性吸附能力。 1.5变频输送模块 1.5.1包括铝型材支架、光电传感器、导杆气缸、调速阀、推料块、变频输送机、配套变频器等组成。 1.5.2采用变频调速电机的输送机，进行输送气推装置出库的装配工件。 ★1.5.3配圆柱金属料块下料机构。 1.5.4变频器：220V 50/60Hz，750W；5位LED显示；启动转矩0.5Hz/100%，调速范围1：50；输入端子：6个数字、2个模拟量；可编程键：命令通道切换/正反转运行/点动运行功能选择/菜单模式切换；参数锁定功能：设置参数只读控制，以防误操作；运行命令通道：操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定3种通道。 1.6料块 1.6.1规格与码垛平台配套； 1.6.2材料：铝合金； 1.6.3处理：阳极氧化处理； 1.6.4数量：4。 1.7视觉检测系统 1.7.1由工业级智能相机、镜头、视觉控制器、算法平台、连接电缆、补光灯等组成。 1.7.2安装在变频输送机侧，采用智能视觉系统检测输送的工件。 1.7.3算法平台：集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。具有强大的视觉分析工具库，可简单灵活的搭建机器视觉应用方案，无需编程。 1.7.4视觉控制器：板载Intel E3845 四核SoC 处理器；内存≥4GB DDR3L，搭载高可靠性SSD存储；集成GPU，可针对特定的算法进行优化，提升图像处理性能；≥2 个千兆网口，增强的防浪涌设计，保证机器视觉相机稳定运行；≥2 个独立的HDMI 显示输出；支持GPIO 输入输出功能；超紧凑的结构设计，适用于工业场合对结构的要求。 1.7.5工业相机及镜头：≥600万像素 1/1.8" CMOS 千兆以太网工业相机;像元尺寸：2.4μm×2.4μm;分辨率：3072×2048；曝光时间范围 27μs-2.5sec；快门模式：卷帘快门、支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式；数据接口：GigE；数字I/O：1路光耦隔离输入，1路光耦隔离输出，1路双向可配置非隔离I/O；数据格式：支持Mono8/10/12 、Bayer RG 8/10/10p/12/12p 、YUV 422 8、YUV 422 8 UYVY、RGB8；配套镜头：焦距25mm，光圈F2.8，像面尺寸Φ9mm（1/1.8"），C接口。 1.7.6配置不低于19英寸液晶屏。 1.7.7配置旋臂安装支架，可多方向调整液晶屏的位置。 1.7.8配置无线键盘鼠标1套。 1.8电气控制系统 ★1.8.1采用立式网板结构，整体尺寸≥1750mm×800mm×600mm。 ★1.8.2立式网板上集成安装工业机器人通讯主板、控制板及各轴驱动器等机器人控制系统电气设备、电气线路。 ★1.8.3网板上集成安装工业机器人周边视觉控制系统、输送控制系统的电气设备、电气线路；配备电源、急停、启动等开关。 1.8.4所有电气设备及线路均集成安装在网板同面，便于电气接线及系统示教。 1.9触摸屏 1.9.1液晶屏：≥7英寸的 TFT 真彩显示屏； 1.9.2显示亮度：200cd/m2； 1.9.3分辨率：≥800 x 400； 1.9.4触摸屏：电阻式；DC 24V，5W； 1.9.5处理器：Cortex-A8，600MHz; ≥128M内存，≥128M系统存储； 1.9.6接口：配置10/100M自自适应以太网口、USB接口、COM串行接口； 1.9.7配置嵌入版组态软件； 1.9.8面板防护等级IP65。 1.10气动系统 1.10.1气源：0.7Mpa，50L/min； 1.10.2储气罐容量:30L； 1.10.3噪音量：68dB； 1.10.4实现系统功能所需气动配辅件：包括电磁阀、真空发生器、接头、气管等； 1.10.5安全性符合相关的国标标准。 1.11性能测试系统 1.11.1依据工业机器人-性能规范及其试验方法国家标准，设计独立的立方体（400×400×400mm）测试面，配置高精度测量装置，可进行工业机器人的位姿准确度和位姿重复性检测。 1.12监控系统 1.12.1有效像素：≥200万。 1.12.2数字降噪：3D数字降噪。 1.12.3宽动态范围：数字宽动态。 1.12.4接口存储接口：≥64G监控专用卡。 1.12.5网口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口。 1.13编程应用电脑（必须提供节能产品认证证书） 1.13.1CPU:Intel不低于 Corei7-10700(2.9G/16M/8核)； 1.13.2主板:Intel 470及以上； 1.13.3内存:配置≥8GB DDR4-2666, 2个或以上内存插槽； 1.13.4显卡: 集成显卡 ； 1.13.5硬盘:≥256G固态+1T 7200转硬盘； 1.13.6网卡: 集成 10/100/1000M 千兆以太网卡； 1.13.7键盘、鼠标:抗菌键盘，抗菌鼠标； 1.13.8前置：1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位；1 个耳机/麦克风插孔组合模块；2 个第 2 代 USB 3.2 端口；4 个第 1 代 USB 3.2 端口; 1.13.9后置：1 个 HDMI 端口；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；1 个 电源接口；1 个 RJ-45 端口；1 个串行接口；1 个 VGA 端口；2 个 USB 2.0 端口; 1.13.10扩展槽：≥1 个全高 PCI 插槽; ≥1 个 PCIe x1 插槽; ≥1 个 PCIe x16 插槽；≥2 个 M.2 插槽; 1 个 3 合 1 SD 卡读卡器槽位 (1 个 M.2 插槽用于 WLAN ，1 个 M.2 2242/2280 插槽用于存储器。) 1.13.11显示器: ≥21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,与所投主机同品牌； 1.13.12电源: ≥180W节能环保电源； 1.13.13服务:提供生产厂商整机(含显示器)三年免费上门保修服务承诺，提供厂家售后服务热线电话。 1.14桌椅 1.14.1学生用电脑桌 1.14.1.1桌子：定制。 1.14.1.2尺寸：≥600×500×600mm要求结实耐用，美观大。 1.14.1.3材质：双饰面板、免漆、生态环保板。 1.14.2学生用电脑椅 凳子：定制，要求结实耐用，美观大方，双饰面板、免漆、生态环保板。 1.15文化氛围 1.15.1供货方免费提供场地文化氛围服务 2.工业机器人系统训练平台（操作模块） 1套 2.1工业机器人本体 2.1.1机器人技术指标： 2.1.1.1自由度：≥6 2.1.1.2工作范围:≥580mm 2.1.1.3有效荷重:≥3 kg 2.1.1.4集成信号源:手腕设10路信号 2.1.1.5集成气源:手腕设4路空气（5 bar） 2.1.1.6重复定位精度:≤±0.01mm 2.1.1.7防护等级:IP30 2.1.1.8各轴运动参数 轴运动 工作范围 最大速度 轴1旋转 +165°~ -165° 250°/s 轴2手臂 +110°~ -110° 250°/s 轴3手臂 +70° ~ -90° 250°/s 轴4手腕 +160°~ -160° 320°/s 轴5弯曲 +120°~ -120° 320°/s 轴6翻转 +400°~ -400° 420°/s ★2.1.1.9TCP1 kg拾料性能：TCP最大速度6.2 m/s、最大加速度28 m/s2、加速时间0-1 m/s 0.07s； 2.1.1.10噪音水平最高70 dB (A)； 2.1.1.11安全性:安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置; 2.1.1.12辐射:EMC/EMI屏蔽; 2.1.1.13机器人底座尺寸≥180×180×10 mm、机器人高度≥700 mm； 2.1.2机器人功能要求： 2.1.2.1可就机器人使用寿命内，使用机器人离线软件进行实时程序。 2.1.2.2自动工具重量与载荷检测设定功能。 ★2.1.2.3机器人运动轨迹实时微调功能。 2.1.2.4自带IO自定义可编程按钮。 ★2.1.2.5具有3D实时舒适摇杆手动操作系统。 2.1.2.6机器人控制系统存储器容量不得低于1G，并支持USB扩展为副存储器。 2.1.3机器人控制器 2.1.3.1控制器电源：单相220V 50/60Hz，尺寸258×450×565mm±10%，PC-DOS文件格式预装软件，高级RAPID程序语言，PCI总线，多处理系统。 2.1.4示教器 2.1.4.1彩色触摸屏，支持操纵杆、紧急停、惯用左/右手切换、U盘等。 2.2柔性工作台 2.2.1材质：主体采用铝合金；工作台底架部分采用优质空心方形型钢拼接搭建设计，经除油、酸洗、磷化、吹砂、打磨等预处理，表面喷塑处理。 2.2.2工作台板：采用工业铝型材拼接搭建，拼接处凸凹槽进行嵌接，保证台面拼接后平整,台面上有T型槽，槽中心间距为30mm，可以使用M6快速拆卸的T型螺母和弹簧螺母块，台板端头采用专用盖板进行封盖。 2.2.3工作台封板：工作台侧面及底部为钣金封板，经除油、酸洗、磷化、吹砂、打磨等预处理，表面喷塑处理；工作台前面双开门。 ★2.2.4规格：整体外形尺寸（长×宽×高）：≤1450mm×1000mm×900mm； 2.2.5脚轮：万向和可调支脚； 2.2.6配辅件：优质五金件； 2.2.7工作台预留扩展区域，便于设备的扩展；可以安放主控机、气泵、PLC系统等装置； ★2.2.8设有独立示教器放置仓位，隐蔽在工作台内，不占用台面空间。工作台内部采用双层抽屉式结构，用于安装电气系统，具有推拉功能，便于电气接线及系统示教。 ★2.2.9PLC触控屏安装支架采用活页式仓体，具有弹性顶伸功能，可收压到台面下方。 2.3快换工装模块 2.3.1主体铝合金材质；采用永磁法兰方式设计，精巧轻便； 2.3.2每套工装都可配置接电口和接气口，方便教学。 ★2.3.3快换工装模块包括打磨、画笔、气动手爪、真空吸附四套末端执行工具。 ★2.3.4工装库与四套工装配套，采用铝型材固定架，用卡槽定位；提供四个工装放置位。 ★2.3.5切换末端工装时无需任何工具，机器人可在以上四套工装间自动快换。通过机器人任意自动更换工装，可实现机器人搬运、上下料、码垛、装配、打磨、绘图、模拟喷涂及焊接等功能。 2.4变频输送模块 2.4.1包括铝型材支架、光电传感器、导杆气缸、调速阀、推料块、变频输送机、配套变频器等组成。 2.4.2采用变频调速电机的输送机，进行输送气推装置出库的装配工件。 ★2.4.3配圆柱金属通孔料块下料机构。 2.4.4变频器：220V 50/60Hz，750W；5位LED显示；启动转矩0.5Hz/100%，调速范围1：50；输入端子：6个数字、2个模拟量；可编程键：命令通道切换/正反转运行/点动运行功能选择/菜单模式切换；参数锁定功能：设置参数只读控制，以防误操作；运行命令通道：操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定3种通道。 2.5料块 2.5.1规格与码垛平台配套 2.5.2材料：铝合金； 2.5.3处理：阳极氧化处理； 2.5.4数量：10。 2.6 TCP模块 2.6.1材质：铝合金。 2.6.2提供TCP标定组件，可进行TCP标定练习。 ★2.6.3TCP标定尖锥配有专用铝合金螺纹护套，保护锥尖以及防止护套脱落。 ★2.6.4TCP标定锥底具有磁性吸附能力。 2.7轨迹绘图模块 2.7.1配置顶针式笔形工具； 2.7.2可通过编程完成轨迹规划，实现写字绘图。 2.8变位机模块 2.8.1与训练平台配套，由铝型材支架装配。 2.8.2配置伺服电机：最大转速≥3000r/min, 输出功率≥0.6KW；伺服驱动器:与伺服电机配套且同品牌，输入电压AC200V-230V，功率≥200W, 编码器分辨率为17bit；减速器：1:50直角减速器；装配气动、手动定位装置。 ★2.8.3采用伺服驱动一轴旋转变位机，与旋转台上安装气动夹具组成，可用于夹持装配工件、模拟焊接、抛光打磨等各工件，以便机器人协同模拟进行焊接、抛光及装配作业。 2.8.4驱动方式交流伺服电机，整体高度与机器人配套。 2.8.5可模拟生产加工的上下料操作，机器人从立体仓库抓取工件并自动固定在变位机托盘，通过自动快换末端执行工具，可实现模拟焊接、涂胶、抛光等工艺练习。 2.9视觉检测系统 2.9.1由工业级智能相机、镜头、视觉控制器、算法平台、连接电缆、补光灯等组成。 2.9.2安装在变频输送机侧，采用智能视觉系统检测输送的工件。 2.9.3算法平台：集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。具有强大的视觉分析工具库，可简单灵活的搭建机器视觉应用方案，无需编程。 2.9.4视觉控制器：板载Intel E3845 四核SoC 处理器；内存≥4GB DDR3L，搭载高可靠性SSD存储；集成GPU，可针对特定的算法进行优化，提升图像处理性能；≥2 个千兆网口，增强的防浪涌设计，保证机器视觉相机稳定运行；≥2 个独立的HDMI 显示输出；支持GPIO 输入输出功能；超紧凑的结构设计，适用于工业场合对结构的要求。 2.9.5工业相机及镜头：≥600万像素 1/1.8" CMOS 千兆以太网工业相机;像元尺寸：2.4μm×2.4μm;分辨率：3072×2048；曝光时间范围 27μs-2.5sec；快门模式：卷帘快门、支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式；数据接口：GigE；数字I/O：1路光耦隔离输入，1路光耦隔离输出，1路双向可配置非隔离I/O；数据格式：支持Mono8/10/12 、Bayer RG 8/10/10p/12/12p 、YUV 422 8、YUV 422 8 UYVY、RGB8；配套镜头：焦距25mm，光圈F2.8，像面尺寸Φ9mm（1/1.8"），C接口。 2.10网格平面码垛模块 2.10.1由铝型材支架和平面网格盘组成； 2.10.2可设计机器人搬运出库视觉检测的工件按颜色等信息(三种颜色：红黄蓝)预设位置进行码垛作业。 2.11工件仓储模块 2.11.1由铝合金立体仓库与实训工件、支架组成。 2.11.2立体仓库采用两层三列设计； 2.11.3每个仓位设计磁性底座，便于工件放置及稳固。 2.11.4配套实训用工件为真实产品，品类不少于两种，实现全自动柔性训练。 2.12码垛模块 ★2.12.1码垛模块采用铝合金制作，设置两个码垛料仓，每料仓可容纳不少于5个料块。 ★2.12.2配有工具中心点标定装置固定位置，采用磁性底座，便于配套工具固定。 2.13装配模块 ★2.13.1装配模块主体采用铝合金制作。配置三个圆柱形固定装配套件，设置有工件卡口，便于装配拧紧工序。置有工件放置定位销。 ★2.13.2配置银、红、金、绿四种颜色的圆柱形装配工件，采用铝合金阳极氧化处理，数量不少于6个； 2.14扩展模块 ★2.14.1包括编码装配模块、平面轨迹模块、立体轨迹模块等，采用由铝合金底座，各模块可叠加放置，平整稳固。 2.14.2可根据机器人末端作业工具不同可更换模块进行模拟实训。 2.14.3编码装配模块主要由编码平台、编码工件等组成，编码平台依样件形状加工凹槽定位，可固定摆放样件。编码装配模块可与其他扩展模块相互更换。 2.14.4循迹与绘图模块实现循迹不同形状，纸板绘制形状，写字等。 2.14.5平面轨迹模块：由铝合金板制作，表面喷砂氧化处理制作。实现其循迹描图的多样化，涵盖不少于四种几何图形。 2.14.6立体轨迹模块：实现模拟涂胶、焊接等多样化训练，不同轨迹英文字母，各字母高度差异化。 2.15电气控制系统 2.15.1电气控制系统包括PLC控制器、线槽、接线端子、电线、检测传感器等。 2.15.2总控采用S7-1200实现电气控制系统；能控制各功能模块，电控挂板滑道式安装在铝型材工作台内部，水平放置。 2.15.3具有接地保护、断电保护、漏电保护功能。安全性符合相关国标标准。 2.16触摸屏 2.16.1液晶屏：≥7英寸的 TFT 真彩显示屏； 2.16.2显示亮度：200cd/m2； 2.16.3分辨率：≥800 x 400。 2.16.4触摸屏：电阻式；DC 24V，5W； 2.16.5处理器：Cortex-A8，600MHz; ≥128M内存，≥128M系统存储； 2.16.6接口：配置10/100M自自适应以太网口、USB接口、COM串行接口； 2.16.7配置嵌入版组态软件。 2.16.8面板防护等级IP65。 2.17气动系统 2.17.1气源：0.7Mpa，50L/min； 2.17.2储气罐容量: ≥30L； 2.17.3实现系统功能所需气动配辅件：包括电磁阀、接头、气管等。 2.18编程应用电脑（必须提供节能产品认证证书） 2.18.1 CPU:Intel不低于 Core i7-10700 2.18.2主板:Intel 470及以上 2.18.3内存:配置≥16GB DDR4-2666, 2个或以上内存插槽 2.18.4显卡:独立显卡 2.18.5硬盘: ≥256G固态+≥1T 7200转硬盘 2.18.6网卡: 集成 10/100/1000M 千兆以太网卡； 2.18.7键盘、鼠标:抗菌键盘，抗菌鼠标 2.18.8显示器: ≥23.8"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,与所投主机同品牌。 2.18.9电源: ≥310W节能环保电源 2.18.10服务:提供生产厂商整机(含显示器)三年免费上门保修服务承诺，提供厂家400或800售后服务热线电话。 编程应用工位：定制，整体规格（cm）≥长60×宽55×高75。 2.19桌椅 2.19.1学生用电脑桌 2.19.1.1桌子：定制； 2.19.1.2尺寸：整体规格（cm）≥长60×宽55×高75要求结实耐用，美观大方； 1.3材质：双饰面板、免漆、生态环保板； 2.19.2学生用电脑椅 凳子：定制，要求结实耐用，美观大方，双饰面板、免漆、生态环保板。 |
| 4 | 数控车床 | 8 | 台 | 1.用于生产、学生教学实训、开展社会培训及技能竞赛，能够对各种轴类和盘类零件自动完成内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、端面、切槽、倒角等工序的切削加工，并能车削各种制式螺纹，通过与计算机相连，利用自动编程软件，可以加工较为复杂的零件，适合于多品种，中小批量产品的生产。 2. 加工范围：床身上最大工件回转直径≥500mm；最大工件长度750mm～1000mm；主轴通孔直径≥φ58mm。 3.主轴：驱动形式伺服电机驱动；电机功率≥7.5kW；变速形式无级变速； 主轴最高转速≥2000r/min；手动三爪卡盘直径φ250mm。 4.刀架装置：形式电动立式四工位刀架；刀杆截面25mm×25mm。 5.尾座装置：尾座套筒锥孔锥度莫氏5号； 6.精度：工件加工精度IT6～ IT7；工件表面粗糙度Ra1.6。 7.控制系统：FANUC 0I TF。 8.其他：符合或高于国标。 |
| 5 | 图形工作站套装 | 40 | 套 | CPU性能应不低于 I7-10700 内存 容量应不低于16G 硬盘 固态硬盘容量不低于512G，机械硬盘容量不低于1T 显卡：性能应不低于 GTX1660super，显存不低于6G 显示器尺寸不低于24寸，分辨率不低于1920X1080 键鼠套装 预装win10系统 |
| 6 | 工作台 | 40 | 张 | 尺寸为750mm×1400mm×700mm，钢木家具 |
| 7 | 交直流方波多功能逆变弧焊机 | 10 | 台 | 一、性能特点 全数字化逆变焊接电源。焊接引弧时电流上升速度大幅度提高，使铝焊接更加容易、快速、完美 多种交流波形输出：标准方波、非标准方波、正弦波、三角波、混合波等，适应各种厚度铝合金焊接 同步对弧功能 各种焊接参数均可高精度预置 存储功能，可以存储、调用30套不同的焊接参数 遥控功能，可以调节焊接电流和峰值电流 可同时显示电流、电压 焊机技术参数要求 额定输入电压/频率：三相380v±10% 50Hz； 额定输入容量 (KVA)：13； 额定输入电流(A)：20； 额定负载持续率(%)：60； 输出空载电压（手弧/氩弧） (V)：45/79； 直流恒流 焊接电流(A)：5～320； 交/直流脉冲 峰值电流(A)：5～320； 基值电流(A)：5～320 脉冲占空比（%）：15～85； 脉冲频率 (Hz)：0.2～250/999； 交流恒流 焊接电流 (A)：5～320； 交流频率( Hz)：40～250； 清理比例(%)：-50～+40； 混合波 频率( Hz)：0.5~10； 占空比（%）：15~85； 起弧电流(A)：5~315 收弧电流(A)：5~315 电流缓升时间(S)：OFF～10.0 电流衰减降时间(S)：OFF～15.0 提前送气时间(S)：OFF～10.0； 滞后停气时间(S)：OFF～60.0； 点焊时间(S)：OFF～10.0； 钨极直径( mm )：0.8～6.0； TIG工作方式：两步、四步、反复、点焊； TIG引弧方式：接触引弧/高频引弧； 存储功能：30通道 存储 调用； 绝缘等级：H； |
| 8 | 数字化逆变气体保护焊机 | 10 | 台 | 一、性能特点 数字功能 可预置送丝速度或焊接电流，一元化调节，直观简单 可存储、调用10套焊接规范，节省焊接规范的调节时间，保证焊接质量 具有点焊功能 轻松实现提前送气、滞后停气时间等参数的设置 风机智能控制，静音省电，风机寿命延长 网络功能：可实现焊机网络群控管理 具有过热、过流、过压及输出短路等保护功能，并提示故障代码便于维修 标准模拟接口与专机连接，实现自动焊接 二、焊机技术参数要求 额定输入电压/频率:三相380V±20% 50Hz 额定输入容量(KVA):13 额定输入电流(A):19 额定输出电压(V):31.5 额定负载持续率(%):60 * 输出空载电压(V):70 * 输出电流范围(A):40～350 * 输出电压范围(V):14～40 * 功率因数:≥0.87 焊丝直径(mm):0.8~1.2 送丝类型:推丝 * 气体流量(L/min):15～25 焊枪冷却方式:气冷 * 外壳防护等级:IP21 * 绝缘等级:H |
| 9 | 全数字半自动气体保护焊机 | 2 | 台 | 一、主要特点： 具备气保焊、手工焊功能 采用数字化控制面板，友好的人机界面 内部储存一元化焊接参数数据库，焊接规范设置更简单快捷 可以存储/调用20种焊接规范，方便初学者使用 使用带编码器的送丝电机，可实现稳定和高精度的送丝控制 可选多种焊接控制方法，适合于焊接多种焊缝 可根据需求对焊接参数进行设置，方便实现定制特殊焊接工艺 采用模块化设计，便于产品的升级换代和维修 丰富的功能扩展接口，方便实现与各种自动焊设备的联动 具备故障智能检测功能 二、焊机技术参数 输入电压（V）： 380V±15％ 50/60Hz 三相交流 额定输入电流（A）： 26.3 额定输入功率（kw）： 17.3 空载电压（V）： 76±5% 空载电流（A）： 0.7~0.9 空载损耗（W）： 300 电压调节范围（V）： 10~40 电流输出范围（A）： 30~350 点焊时间 ： 0 ～ 10.0 提前送气 ：0 ～ 10.0 滞后关气 ： 0 ～ 10.0 适应焊丝类型：实芯/ 药芯碳钢及实芯/ 药芯不锈钢焊丝 适应焊丝直径（mm）：Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2 保护气体类型 ： CO2：100% Ar：80% CO2：20% Ar：98% CO2：2% 负载持续率（40℃）： 60％（350A\31.5V） 能效等级： 2 级 外壳防护等级： IP23 功率因数： 0.7~ 0.9 绝缘等级 ： F 冷却方式 ：温控风冷 |
| 10 | 交直流方波焊机 | 2 | 台 | 一、主要特点： IGBT逆变技术 微电脑控制技术 具有焊接参数自动存储功能 交流方波TIG焊接有五种操作方式可选择 面板参数采用坐标式触摸键选择，单旋钮调节 直流TIG、直流脉冲TIG焊接分别有八种操作方式可选择 集交流方波、直流脉冲、直流氩弧 、直流氩弧点焊及直流手工焊等功能于一体 主要应用于航空、航天、空分设备、散热器、自行车、铝制管道、铝制压力容器、铝合金家具等行业 准正弦电流波形输出 焊接电缆可加长至60米(盘圈使用会自动报警) 可选双面焊功能 可选配脚踏开关 交流氩弧状态下，电流显示为有效值 具有缺水报警功能接口 二、焊机技术参数 输入电压：3相 380V±10% 50~60Hz 额定输入功率（kw）：12.1 额定空载电压（V）：66±5% 输出电流调节范围（A）：12 ～315 直流脉冲频率（Hz）：0.5 ～200 直流脉冲占空比：10% ～90% 上坡时间（s）：0～10 下坡时间（s）：0～10 点焊时间（s）：0.2～5 提前送气时间（s）：0.1～1.5 滞后停气时间（s）：1 ～15 引弧时间范围(MMA)(s) ：0.01～0.5 交流频率（Hz）：20 ～100 交流清理强度：10% ～50% 额定负载持续率：（40℃） 60% 效 率（η）： ≥85% 功率因数 ：0.93 绝缘等级 ：F 外壳防护等级 ：IP21S 冷却方式：风冷 |
| 11 | 焊接操作平台 | 32 | 台 | 一、该平台满足焊接专业实训要求，并能满足世界技能大赛焊接项目竞赛平台要求 二、该平台为非标定制，外观轮过大概为长900mm宽600cm高800cm,要求必须确保夹头程水平、正45°和负45°三个状态；面板与角钢间断焊（焊20/断30)。其余焊缝4mm；件8垂直钻一对8mm孔，件9垂直、正负45°个钻两组六对8mm孔（主孔间距10mm）。 三、该平台需要材料大约为：钢销φ8×65；钢板20×45×20；钢管φ60×4.5×200；螺柱M16×50,螺母M16；钢板10×600×900。 |
| 12 | 焊接工位监控设备 | 1 | 套 | 该监控设备满足焊接专业实训40个工位监控需求。 摄像头要求红外吸顶半球型网络摄像机 400万高清（2.8mm）带时音功能 监控设备按要求安装到位。 |
| 13 | 钳工工作台 | 44 | 台 | 钳工工作台（定制）制作要求： 1.上面板厚度10mm碳钢板，下铺40mm厚压缩木板，周边粘贴5mm厚橡胶条。桌面1000x1000，柜体800x800，高度为850mm（750mm）两种。 2.柜体周边围板采用2mm厚铁皮，层板和门板用2mm厚板。 3.内部各角立支撑加强。 4.下支腿用5mm板折弯。 5.安装M16蹄脚 6.外观喷塑处理，桌体为白色，门为蓝色。 7.闪电门锁带钥匙。 |
| 14 | 双速台式钻床 | 8 | 台 | 最大钻孔直径：16mm 立柱直径：85mm 主轴最大行程：125mm 主轴中心线至立柱表面距离：240mm 主轴端至工作台最大距离：297mm 主轴端至底座最大距离:560mm 主轴锥度: MT.2 主轴转速范围:365-3150rpm 主轴转速级数:5 工作台面尺寸:280×300mm 底座工作台面尺寸:315×335mm 总高:1127mm 电动机:1000w 主轴回转精度为:±0.015mm 主轴与工作台的垂直度为:±0.02mm |
| 15 | 除尘式砂轮机 | 8 | 台 | 除尘式砂轮机技术参数及要求： 1.总功率:1600W 2.砂轮尺寸:250×25×32MM 3.砂轮最高线速度:37M/S 4.转速:2850转/分 5.主电机功率: 1100W 6.吸尘电机功率:500W布袋数量:12条 7.清灰方式:拨动红色振灰球 8.电压:3相380V电流:3.4A 产品配置: 1.电机:100%全铜线 。 2.驱动:直驱2级电机2850转配有缺相保护，过截保护 。 3.主轴:高精度主轴 。 4.开关：高品质一键联动开关。 5.砂轮:一粗一细 。 6.轴承:优质轴承 。 7.加厚的机座，运行平稳，拒绝振动，安全高效生产 。 8.过滤室设计暗盒式过滤室免拆摄动清灰防火设计(内设火花陷井)。 9.附件：挡屑板、金刚石修正笔、水杯架 |
| 16 | 检测平板 | 24 | 块 | 400×300×70、一级精度、精密刮研 |
| 17 | 重型台虎钳 | 44 | 个 | 150mm、重型、全钢 |
| 18 | 整车实训平台 | 1 | 辆 | 一、产品要求：该教学版纯电动汽车需由制造厂商针对职业院校定向研发通过互联台架实现整车高压电控系统在线测试，可与配套智能教学系统实现纯电动汽车交互式教学。 二、车辆技术参数要求： 电池类型：三元锂电池 车身尺寸（长×宽×高）：4680mm× 1765mm×1500mm，±10% 动力电池系统额定电压：≥390V 动力电池带水冷，采用PTC加热。 三、安全配置要求： 主驾驶座安全气囊；副驾驶座安全气囊；前排预紧限力式安全带；主驾未系安全带声光报警；副驾未系安全带声光报警；ISO-FIX儿童座椅固定装置；儿童安全锁；遥控中控门锁；智能钥匙系统；动力系统防盗；高强度全方位碰撞安全车身；前碰撞安全传感器；侧碰撞安全传感器；后碰撞安全传感器。 四、教学资源系统配置（核心设备）： 1.对标国家级精品课程标准，结合汽车教具设备的研发、生产、维养等实际生产情况，双方共同组建课程开发团队，配套课程实况录制教学视频，供应商引入教具设备制造及维修企业新技术、新工艺、新规范，编制视频直播脚本； 1.1视频文件MP4格式，实物相应配套教具设备内容设计符合配套设备的教学内容，画面简洁清晰； 1.2技术说明：视频为≥20帧/秒，输出尺寸为≥1080×720，声音品质为≥mp3，比特率≥64KBPS； 2.供应商提供在线平台部署，根据学校需求，定制化服务。须支持移动在线学习及院校老师定制直播教学资源，包括安卓手机等；支持基于班级的学习管理和统计，包括管理层级设置、学生资料导入增减；支持制作教学资源、视频、动画、图片、ppt、文档、题库的导入和导出；支持现有的资源库，以及根据需要可以随时增添内容，可以充分利于在线的资源库，将资源导入到word或ppt，生成个性化教学辅助方案材料；每个课程内容根据教学实际情况进行设计，包括预习、电子教材、授课视频、笔记四部分组成，让学生从课前、课中、课后进行不间断学习和巩固。 ★3.个人中心可对我的资料、密码、达人币或虚拟货币或其他虚拟货币等数据进行便捷管理，个人中心分别由账户中心、个人设置、我的学习、我的密码、我的达人币或虚拟货币或其他虚拟货币、我的上传、我的购买、我的收藏、我的测评模块组成。 ①我的资料：可对当前用户昵称及头像进行便捷管理； ②我的密码：可对当前用户密码进行便捷管理； ③我的达人币或虚拟货币：可查看我的消费记录及收入记录，并对达人币或虚拟货币进行充值； ④我的上传：可查看我已上传的资源，并对资源进行便捷管理、查找、查看； ⑤我的购买：可查看我已购买的资源，并对资源进行便捷管理、查找、查看； ⑥我的收藏：可查看我已收藏的资源，并对资源进行便捷管理、查找、查看； ⑦我的学习：由我的课程、班级、题库、问答、话题、笔记、作业、考试、小组、证书、题库、组成十二个模块组成其中我的学习里有十二节课时内容可查看已完成的测评，并对测评记录进行便捷管理、查找、查看，便于用户发现测评中存在的不足，软件内嵌入大量试题包括单选题、多选题、判断题、问答题等，教师可生成试卷，设置开始终止时间，试卷总分，通过分数，设置是否人工评分，查看答案，查看结果，是否及格重考。设置出题方式：手动或随机，选择试卷类型：理论、实训或综合。选择专业名称，课程名称，系统名称。试卷分数自定义，可以定义本试卷中各题型所占的分值，做好分数统一。并能清楚地看出试卷的总分，再发布试卷时间。 五、云端教学资源平台（核心设备）： 1.由多位拥有维修技术资格证书的工程师组合为全国汽车行业指导在线维修技术，解决疑难故障点，并进行网络精准诊断，根据汽修专业院校联合开发维修课程体系，为师生服务搭建空中课堂，共建汽车维修资源库。技术人员可在本模块分享高精尖的技术视频、图片、经验及现场直播，使学员能够直接学习到一线从业人员的宝贵技术经验，开阔学员视野、提升学习兴趣；本模块内具备快速筛选功能，学员可点击专业分类查看相应分类下的汽修大咖技术讲解视频或直播；技术人员可在本模块分享高精尖的技术视频、图片、经验及现场直播，使学员能够直接学习到一线从业人员的宝贵技术经验，开阔学员视野、提升学习兴趣；本模块内具备快速筛选功能，学员可点击专业分类查看相应分类下的技术讲解视频或直播； 2.专业课程体系按照国家中高职业院校专业大类、专业小类将中高职院校各专业课程进行系统的整理归纳，每一门课程内配备有完整的教学资源，教学资源类型包含：章节简介、实操视频、实战照片、教学资料、章节测试，丰富的教学资源可为学员提供全方位的教学辅助；课程里面的高职汽车教育课程又分汽车检测与维修、新能源汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销三类 ★1）在线平台有：精品课程、高职汽车教育、中职汽车教育、专项系列课程、电动与混动、无人驾驶智能网联、大众车系、通用车系、奔奥宝共≥10部分组成。 2）精品课程培训： 汽车传感器包含≥8个章节10个10视频166分钟； 缸外喷射包含≥8个课时181分钟； 缸内直喷包含≥4个课时86分钟； 美系发动机包含≥12个课时242分钟； ★3）第一章电动汽车结构组成包含≥20个课时(≥4个预习、≥4个电子教材、≥4个笔记、≥4个练习、≥4个课时等)≥85分钟； ★4）第二章电动汽车安全操作包含≥16个课时（≥3个预习、≥3个电子教材、≥3个笔记、≥3个练习、≥4个课时等）≥83分钟； ★5）第三章电动汽车高压电池管理系统包含≥13个课时（≥2个预习、≥2个电子教材、≥2个笔记、≥2个练习、≥5个课时等）≥109分钟； ★6）第四章电动汽车驱动电机系统包含≥15个课时（≥3个预习、≥3个电子教材、≥3个笔记、≥3个练习、≥3个课时等）≥72分钟； ★7）第五章电动汽车高压充电系统包含≥13个课时（≥2个预习、≥2个电子教材、≥2个笔记、≥2个练习、≥5个课时等）≥92分钟； ★8）第六章电动汽车高压空调系统包含≥5个课时（≥1个预习、≥1个电子教材、≥1个笔记、≥1个练习、≥1个课时等）≥27分钟 ★9）第七章电动汽车复合制动系统包含≥5个课时（≥1个预习、≥1个电子教材、≥1个笔记、≥1个练习、≥1个课时等）≥14分钟； 10）带你走进电动汽车包含≥1个课时≥8分钟； 11）汽车营销包含≥1个课时≥12分钟。 3.高职汽车教育： 新能源汽车低压电气控制技术包含≥7个章节≥103个课时（≥27个预习、≥29个电子教材、≥11个笔记、≥36个课时等）≥2276分钟； 2）课程里面的高职汽车教育课程又分汽车检测与维修、新能源汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销≥三类。 新能源汽车低压电气控制技术：≥7章节≥103课时 电动汽车动力驱动系统结构原理与检修：≥8章节≥36课时 新能源汽车底盘系统：≥5章节≥67课时 汽车电子技术应用：≥2课时 新能源汽车空调系统：≥7章节≥166课时 新能源汽车舒适与安全系统：≥1章节≥1课时 混合动力驱动系统结构原理与检修：≥4章节≥14课时 ≥7个课程资源，每个课程配备对应的电子教材。 每个知识点配套相关视频实物教学视频资源，配有字幕及普通话文字解说。内容与设备实际教学视频内容相扣逻辑合理，思维清晰。点击对应教学内容可完整播放。学校课程内由教师端制作课程后同步到学生端，可由学生端对相应课程进行自主预习、复习、测试，方便学员和教师进行交流； ★3）高端智能驾驶车系：自动驾驶全面系统介绍视频讲解、智能化技术优势视频讲解、车道辅助转向系统视频讲解、防撞辅助自动泊车功能在实车上的视频讲解、主动巡航功能视频讲解； ★4）新能源车系智能网联系统，≥4个课时结合实物及相关教学资源PPT讲解； ★5）新能源车系高压电控故障自诊断教学资源讲解、高压配电箱、高压电池（包）组、高压电控、高压部件结构组成、高压电控三项永磁同步电机、电池管理系统≥20个章节相关教学资源PPT讲解。 此云端教学资源平台可满足≥50名师生通过手机下载该APP软件同时上线，与汽修专家互动交流，掌握更先进的智能维修技术，实现真实云端教学目的。 |
| 19 | 车辆检测技术平台 | 1 | 套 | 一、整体概述平台可与纯电动汽车进行无损互联，实现纯电动汽车高压控制系统电信号在线检测。 二、技术参数 1、可与纯电动汽车高压控制系统无损对接安装，进行原车电信号的检测。 2、故障设置类型包含断路、信号对地短路、虚接等故障，故障设置数量点可根据实际需求变动。 3、平台可在故障设置与检测平台PC端或移动端APP设置故障。 4、检测平台可进行插件连接端子电信号检测功能。 5、具有加密功能，可有效限制不合规操作。 6、具有漏电保护、过载保护等安全装置。 7、具备HDMI接口，支持PC设备在线投屏。 8、通信支持WiFi802.11b/g/n2.4G协议、局域网1000MLAN、蓝牙Bluetooth4.0协议等多种模式，显示输出分辨率：1920x1080。 9、显示屏可360°左右旋转，可前后调整倾斜角度。平台装有万向脚轮，脚轮带锁止机构。 10、教学系统具有资源、考试、维修手册等功能。 11、资源分为内置资源和本地资源，可播放可视化资源或查看文本资源，本地资源可上传或删除。 12、视频播放支持SWF、MP4等多种格式；文本资源支持word、excel、PDF、PPT等多种格式。 13、可进行故障设置，对具体故障进行抽题组卷，考题设置完毕，可确认出题，支持考题逐一恢复。考题具有记忆功能。 14、软件版本和视频资源可远程在线升级与更新。 16、教学平台内置高压电控总成爆炸图flash动画，爆炸图至少包含20个元器件，所有图片必须按照在高压电控总成内部的层次及位置，有层次的排列，点击图片显示其名称，点击名称显示其作用。 17、教学平台内置交流充电过程flash动画，包含BMS管理器、动力电池、高压电控总成、交流充电口、仪表显示等。清晰展示充电请求、充电确认、充电时仪表的显示内容等 18、内置各类型电池单体结构立体图，立体图可分解与合并，分解后的图片需能清晰展示电池单体结构组成，立体图可360°旋转，电池类型需包含铅酸电池、镍氢电池、三元锂电池、磷酸铁锂电池。 19、系统内置电机旋转变压器测量、高压互锁检测、高压下电标准流程等实车检测操作视频。 |
| 20 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 1 | 套 | 一、概述 本平台是一款结合动力电池PACK装配、调试、检测产业端技能要求与职业院校教学环境自主开发形成的产教融合设备，并且设备外形设计采用工业外形设计，既保证教学安全又不失美观大气，同时结合人机工程学，方便老师教学和学生操作练习；实现学习产业端动力电池PACK装调和检测操作要求，掌握动力电池分拣、分容、电池性能识别及装配测试等技能；完全符合国家产教融合政策下职业教育要求。 二、功能 1、平台主体架构采用银白色为主蓝色为辅色调的工业化设计钣金框体，框体内水平布置动力电池包模块、配电箱模块、负载模块、控制模块以及充电模块，框体后侧安装显示器以及显示器支架。 2、电池包模块根据实车电池包外形模仿制作，外壳由黑色喷漆钣金+10MM厚透明亚克力上盖组成，内部分为四个电池模组，每个模组由6节20AH方形磷酸铁锂动力电池串联成组组成，电池包电压平台为DC76.8V，同时电池模组间安装新能源车规级带互锁高压维修开关，保证电池包拆解时电压在安全范围内；电池模组连接方式采用四块不同PCB安装、螺丝紧固方式连接，且PCB采用防呆安装方式设计，不同电池模组只能安装对应的PCB板，表面错装导致短路从而造成安全事故；同时PCB上盖采用10MM厚黑色电木板隔离，避免学员PCB在拆装过程掉入工具或金属物品造成电池短路，全面考虑和保障老师和学员的人生安全。除此以外，电池包内部还安装1个BIC和主正主负2个接触器，BIC通过连接电池模组上PCB端口采集电池电压以及温度，并发送给BMS进行处理和监控，接触器由BMS控制通断来执行电池包对外充放电；电池模组之间连接采用定制扁平纯铜连接片，连接片两端开孔，保证导电性能同时便于安装拆卸； 3、配电箱模块外壳同样由银白色喷漆钣金+透明亚克力上盖组成，外壳侧边安装车规级分布式电池管理系统、2PIN高压接插件及23PIN低压连接器，高压连接器与线束及低压连接器均采用车规级的配件，内部根据实车控制逻辑安装，主要配件有：放电接触器、预充接触器、慢充接触器、预充电阻、预充电容等，控制方式与实车一致； 4、负载模块外壳完全由银白色喷漆钣金构成，负载模块上盖外壳还安装两个带防护网的散热风扇，且风扇散热方式采用向下散热，与负载模块对应的底座镂空部分形成对流，然后从台架后侧散热排风口进行排放；负载内部安装多个功率电阻，通过上位机控制模拟车辆加减速过程中电流的变换，可实现1A~6A 六个等级放电电流状态；同时通过上位机显示不同放电电状态下每个单体电池电压、温度、电池包放电电流、电池包放电电压等参数变化，学习新能源汽车充电系统原理以及单体电池充电特性； 5、控制模块和充电模块水平安装在平台左前方位置，上方安装透明亚克力，既有效保障学员和老师使用设备过程安全，同时可直观观察控制模块和充电模块组成结构； 6、平台配套国标便携式交流充电枪，采用新能源汽车充电系统控制原理方式进行电器系统搭建，实现平台电池包充电实训教学，同时通过上位机显示充电状态下每个单体电池电压、温度、电池包充电电流、电池包充电电压等参数变化，学习新能源汽车充电系统原理以及单体电池充电特性；平台支持国标7kw及以下交流充电桩充电； 7、电池包模块、高压配电箱模块、负载模块上的高压接插件带互锁功能，所有互锁通过串联连接并最终由BMS检测；低压接插件采用车用防水接插件； 8、平台配置MiniPC安装正版授权window10 操作系统的MiniPC，该PC配置酷睿i5处理器、8G内存、64G固态硬盘，采用无风扇低功耗计算机，分辨率：1920×1080；同时平台配置有MiniPC保护盒，可有效防止PC损坏和丢失，并且托盘高度可上下调节，方便学生操作；PC作为上位机的载体，可通过CAN转USB设备与下位机进行连接，对协议数据信息进行转换给到上位机，实现上位机和下位机的实时通讯和监控，从而达到智能化教学目的； 9、平台配置43寸大型液晶显示器，显示器安装可伸缩可旋转的蝴蝶支架上，蝴蝶支架安装在台架立柱式支架上，立柱式支架采用上下可调式双排对称孔位设计，实现显示器上下、水平60°多方位调整，从而让不同使用人群在不同角度都能够比较舒适使用和观察学习； 10、平台左侧安装急停开关和漏电保护开关，开关安装部位采用嵌入式结构设计，避免开关突出台架外表面，从而造成在操作过程中可能的误碰，导致突然断电，形成电流浪涌冲击，导致精密元器件损坏； 11、平台右前方设计水平鼠标操作区，并丝印对应白色图标，便于识别和操作； 12、平台制作材料选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化； 13、设备底部配套双刹车万向脚轮锁止机构，表面采用优质镀锌工艺，保证了脚轮机构的强度和硬度。内部采用精密钢珠，可实现全方位旋转，环保静音，更安全。刹车系统采用大螺纹固定刹车片，刹的更稳，更牢固。电池组装完成后可通过设备配套的智能交互系统与分布式电池管理系统进行数据交互，完成动力电池组的相关数据监控。 14、平台加装对外放电正接触器和对外放电负接触器，可用来与另一个平台“驱动系统装调与检测技术平台”进行互联，给驱动系统装调与检测技术平台提供直流电源，驱动电机运转，从而实现新能源汽车电池、电机、电控三大电联调测试，再现产业端电池、电机应用岗位操作工艺和要求，真正意义上达到产教融合下的基本要求； 15、平台尺寸≥1450×1000×1800mm。 16、平台另外配置：便携式3.3KW充电枪1把、PCB周转存放架1个、20AH磷酸铁锂电池6个、电池放置托盘2个、零件放置盒1个、单体电池正负极保护盖板30个以及一套数量种类不少于23种易损物料耗材包 |
| 21 | 纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 | 1 | 套 | 一、概述 本平台是一款结合新能源汽车驱动系统调试、检测产业端技能要求与职业院校教学环境自主开发形成的产教融合设备，并且设备外形设计采用工业外形设计，既保证教学安全又不失美观大气，同时结合人机工程学，方便老师教学和学生操作练习；实现学习产业端驱动系统装调和检测操作要求，掌握新能源汽车动力总成组成结构和工作原理、变速箱的装配及永磁同步电机性能测试等技能；完全符合国家产教融合政策下职业教育要求。 二、功能 组成：动力总成拆装实训平台、智能信息采集检测箱、驱动能量供给平台、三相高压连接线缆、低压通信连接线缆、智能教学系统等重要部件组成。 1、动力总成拆装实训平台 （1）电动机类型为三相永磁交流同步电机，电动机最大输出扭矩310N.m, 额定扭矩160N.m, 最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。 （2）变速器为单挡固定齿比变速器，主减速器减速比9.266，一级传动比3.217，主减速传动比2.880，电机轴中心与差速器中心的距离239mm。 （3）桌面承重面板采用2cm厚度木板，面板上装有优质不锈钢折弯面板，不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，承重能力强。 （4）桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成与元件损坏。 （5）电机正常运行时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号。 （6）平台设计了电动机与变速箱分离丝杆机构以及变速箱360°任意翻转结构，使动力总成拆装轻便快捷。电动机与变速器分离不需手动操作，有效防止学员训练中的事故隐患。 （7）平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 （8）平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用80×40的U型型材制作而成，安全稳固。 （9）平台采用钢质材料，可承受不低于1吨的有效载荷。 （10）平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 （11）平台配置变速箱齿轮、轴承、油封、卡簧等拆卸部件放置钣金一套，避免随意摆放拆卸零部件导致丢失或磨损。 2、智能信息采集检测箱 （1）实训台配套智能信息采集检测箱，箱体表面喷涂高附着力磨砂黑色烤漆，工艺精湛，美观大方。 （2）智能信息采集检测箱装有电机低压控制信号输入及输出插头，插头采用新能源原车低压信号插头，最大程度上贴合实车部件教学。 （3）智能信息采集检测箱装有电机三相电源输入线缆插座，学生可通过配套电机三相线缆完成驱动能量供给平台与智能信息采集检测箱之间的高压线路装配与连接。 （4）智能信息采集检测箱装有低压通讯线缆插座，学生可通过配套低压通信线束完成驱动能量供给平台与智能信息采集检测箱之间的低压线路装配与连接。 （5）可借助万用表完成定子绕组相间电压信号检测。 （6）设备配套有电机三相电压信号、电机旋变信号检测点，可借助示波器等设备对该信号波形进行诊断与分析，设备初始状态旋变信号波形可清晰读取。 （7）检测面板采用亚克力材质，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；装配具有保护功能的检测端子，检测端子名称采用白色字体丝印。 （8）可真实设置电机旋变信号及电机温度信号故障，通过协议读取故障码，从而判断故障部位，通过检测排除故障。 3、驱动能量供给平台 （1）驱动能量供给平台搭载不小于21.5寸Win10操作系统触摸液晶显示器，平台结构选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化。 （2）配套车规级电机控制器，设备通电后，可动态展示电机正反转、加速与减速状态。 （3）平台配有电机三相线接口、电机旋变传感器接口及地线接口，可方便连接智能信息采集检测箱为电机供电。 （4）技术平台具有外接端口，可与动力电池 PACK装调与检测技术平台联动。 （5）配套超大存储抽屉，抽屉采用实心双排滚珠静音缓冲阻尼导轨固定，抽拉顺滑，平衡力强，导轨表面采用不锈钢拉丝，电镀加工抛光打磨处理，历经盐雾测试，不易生锈，不易褪色。 （6）抽屉内可存放电机高低压线束，使用方便，美观大方。 4、驱动能量供给平台搭配智能教学系统 智能教学系统分理论和实训两大模块 （1）理论： 内置丰富的视频资源与文本资源，视频资源分为本地资源和在线资源，本地资源为软件自带资源，在线资源需要连接本公司服务器才可以预览和下载的资源，同时可以进行资源的添加；视频播放时可暂停，可全屏，可调整音量，屏幕右侧显示课程资源名称；具有资源添加功能，支持视频、文本、图片、flash等格式；视频资源具有循环播放功能； 三、可完成的实训项目 （1）变速箱组件外观检查，如齿轮轮系转动、主轴齿轮、副轴齿轮的、差速器组件等的检查 （2）差速器组件的高度测量 （3）后箱体轴承孔底的测量 （4）选择三轴轴调整垫片厚度 （5）驱动电机的空转检查 （6）冷却回路密封性能检查 （7）冷态绝缘电阻检测 （8）绕组短路检查 （9）绕组断路检查 （10）旋变传感器绕组阻值检查 （11）电机绕组温度传感器阻值检查 四、配套纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台实训指导书，包含以下内容： 实训项目1认识纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 实训项目2驱动电机气密性检测 实训项目3减速器总成拆卸 实训项目4 清洁并组装减速器齿轮组 实训项目5测量差速器轴安装间隙 实训项目6减速器总成安装 实训项目7驱动系统静态测试 实训项目8驱动系统动态测试 |
| 22 | 检测工具套装 | 1 | 套 | 需包含7抽屉柜形多功能工具手推车、三层零件车。 1/2"六角短套筒：8-24,27,30,32mm 1/2"六角长套筒:10,12,13,14,17,19mm 1/2"气动套筒:17,19,21,23mm 1/2"系列L型扳手:250mm 接杆:1/2"×5",1/2"×10" 套筒转接头:1/2"M×3/8"F 万向接头:12.5mm 快速棘轮扳手:12.5mm 工作灯,充电线，油封安装工具 橡皮锤子：30mm，45mm 1/4"六角长套筒：4-8mm,10mm 1/4"六角短套筒（13件）:4,4.5,5,5.5,6-14mm 3/8"六角套筒:8-19mm 长套筒:10-15,17,19mm L型内六角扳手:1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10 套筒：14，16，18mm 游标卡尺,钢直尺,棘轮扳手（大）,棘轮扳手（中），棘轮扳手（小），旋具批头（12个），转接头，转向接杆，转向接头 10mm系列旋具套筒：T10，T15，T30，T40，T45，T50，T55，H3，H5，H6，H7，H10，PH1，PH2，PH3，P21,P22,P23,FD5.5,FD7 内花键套筒:E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18 双梅花扳手:8×10mm,10×12mm,14×15mm,16×17mm,18×19mm 两用扳手:8-19mm 豪华型S2穿心螺丝批:一字6×100mm,十字PH#2×10mm 钳子:6"尖嘴钳,8"鲤鱼钳,10"水泵钳 绝缘电工胶布 十字螺丝批:PH0×60mm,PH1×80mm,PH2×100mm,PH3×150mm 一字螺丝批:0.42×2.5×75mm,0.8×4×100mm,1×5.5×125mm,1.2×6.5×150mm 绝缘开口扳手:8mm，10mm，12-15mm 剥线钳,预制式扭力扳手(60-340N.m),预制式扭力扳手(5-25N.m),胎纹笔,冰点测试仪,卡箍钳,卡簧钳（弯头）,深度尺,大一字螺丝批,卡簧钳（直头） 油壶,刮刀,预制式扭矩扳手,拉拔器,磁力棒,异形钳,水管堵头（长，短），橡皮水管堵头（15长，15短，16长，16短，20长，20短） 手摇简式千斤顶,密封性测试水管（长）,密封性测试水管（短）,胎压表,手摇简式千斤顶摇把,基准尺,生料带,气嘴头,胎压表气嘴头。 |
| 23 | 工具和量具套装 | 1 | 台 | 需包括万用表、绝缘测试仪、电池内阻测试仪、四通道示波器、毫欧表、手持示波器、万用接线盒等各1套。 1、万用表：需具有有效值电压和电流测量、模拟指针和数字显示、手动和自动量程、显示保持和自动保持功能，具有频率、电容测量、电阻、通断和二极管测量功能。直流电压量程≥1000V。 2、绝缘测试仪：绝缘测试电压：50V、100V、250V、500V、1000V。带有通过/失败（比较）功能、保存/调用功能、远程测试探头、带电电路检测功能、容性电压自动放电功能、自动关闭功能。 3、电池内阻测试仪：电阻：1uΩ-33KΩ，精度约0.2%； 4、四通道示波器：通道数量4个。每通道独立时基可调；具有波形分析、触发及总线解码功能。 5、毫欧表：低电阻测试范围0.5mΩ-6kΩ，最小分辨率10μΩ，测量电流5A。 6、手持示波器：通道数量2个，带宽100MHz。 7、万用接线盒：各种规格的“T”型线，有足够的通流能力，可重复插接使用。 |
| 24 | 交流充电桩 | 1 | 台 | 附带充电枪 充电连接器寿命：≥10000 次 输入电压:AC220V±10% 输出电压:AC220V±10% 频率:50±1 Hz 输出电流:32A 上位机通讯:以太网、GPRS 充电接口:七芯充电枪 充电方式:自动充满 电能计量:1.0级（符合国家电网计量标准） 防护等级:IP54 运行温度:－20℃~＋55℃ 存储温度:－40℃~＋70℃ 相对湿度:5%~95% 海拔高度:≤2000m。 |
| 25 | 故障诊断仪器 | 1 | 套 | 1、需具备纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能。 2、操作系统 Android TM 4.0, Ice Cream Sandwich 操作系统 3、处理器 ≥ 四核处理器 1.4GHz 4、存储器 ≥ 2GB~ 32GB 板上存储器 5、显示器 ≥9.7 英寸 LED 电容式触摸屏，≥1024x768P 分辨率 6、解码器VCI 设备可通过测试主线连接 OBD II/EOBD 兼容车辆并获得供电。通过测试主线建立 VCI 设备与车辆之间的通信后，VCI 设备可将接收到的车辆数据传送平板诊断设备。 |
| 26 | 绝缘工作台 | 2 | 套 | 1、工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。 2、配有螺丝分类存放盒 3、桌面采用防静电材料，尺寸（长×宽×高）：≥1500×750×850mm |
| 27 | 查询一体机 | 10 | 台 | 屏幕尺寸：≥21.5英寸，分辨率：≥1920×1080dpi，内置音箱，可壁挂，触控屏，HDMI，VGA，音频/耳机输出含WIFE无线模块。提供图片、Word文档展示、图片墙等多种功能。多点触控浏览照片、图片可放大缩小。 主板：工业级工控主板，内存：≥4G，盘：≥64G固态，可支持内存：8G. |
| 28 | 驱动电机拆装实训台 | 6 | 台 | 一. 简介 选用比亚迪E5新能源交流变频电机,对比解剖零部件，练习交流变频电机拆装，提高学员动手能力，掌握交流变频电机拆装方法。 二. 功能特点 1. 驱动电机固定在平台两端，与变速箱联接法兰面采用四个螺钉固定。 2. 端盖悬空，从后部拆卸和组装。 3. 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 4. 实训台配拆装工具两套，放置在专用工具箱，每套数量不少于8件。 5. 实训台配两台驱动电机，供学员练习拆装。 三. 技术参数 1.平台外形尺寸（mm）： 15000×700×720（长×宽×高） 2.驱动电机： 交流变频驱动电机 额定转速： 3000RPM 最高转速： 6000RPM 传感器每转输出信号： 64个 四.基本配置 驱动电机两件，专用拆装工具两套，专用拆装固定板两件，可移动平台一件。 |
| 29 | 纯电动车变速箱拆装实训台 | 6 | 台 | 一. 产品简介 选用比亚迪E5新能源变速箱，齿轮两级减速，对比解剖零部件，练习纯电动车变速箱拆装，提高学员动手能力，掌握纯电动车变速箱拆装方法。 二. 功能特点 1. 变速箱固定在平台两端，与驱动电机联接法兰面采用四个螺钉固定。 2. 端盖悬空，从后部拆卸和组装。 3. 实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 4. 实训台配拆装工具两套，放置在专用工具箱，每套数量不少于8件。 5. 实训台配两台变速箱，供学员练习拆装。 三. 技术参数 1.平台外形尺寸（mm）： 15000×700×720（长×宽×高） 2.变速箱： 前驱，两级斜齿轮传动，带差速器 减速比： 1:16.7 输入轴花键联接： 18齿 输出轴花键联接： 22齿 四.基本配置 变速箱两件，专用拆装工具两套，专用拆装固定板两件，可移动平台一件。 |
| 30 | EA211发动机（带翻转架、附件） | 8 | 台 | 一、大众EA211-1.6L拆装用电控汽油发动机附翻转架 1.采用大众EA211-1.6L(新捷达) 电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在发动机拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二、技术规格 设备外形：1000×600×1100mm (长×宽×高)，±10% 钢管：≥40×40×3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6×4螺丝固定，方便设备维修与维护。 脚轮：60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑：1.0T 减速机：MOPA70；1：70 |
| 31 | L3G发动机（带翻转架、附件） | 8 | 台 | 一、L3G拆装用电控汽油发动机附翻转架 1.采用L3G电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在发动机拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 二、技术规格 设备外形：1000×600×1100mm (长×宽×高) 颜色：7032 钢管：40×40×3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6×4螺丝固定，方便设备维修与维护。 脚轮：60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑：1.0T 减速机：MOPA70；1：70 |
| 32 | 舞蹈把杆 | 120 | 米 | 单层落地式把杆（木质、固定），高105cm，直径5cm。 |
| 33 | 镜子 | 50 | 平米 | 银镜、厚度5mm、尺寸：高180cm×宽360cm（可定制） |
| 34 | 音箱 | 6 | 套 | 无线挂壁、连接蓝牙 |
| 35 | 机房管理维护卡 | 220 | 套 | 1.接口类型：PCI-E ,支持任意主板集成网卡，与主机兼容性好，所有功能基于Windows平台，简单易懂，方便操作。 2、全面支持UEFI架构主板；全面支持GPT Windows10，Windows7或Linux等多系统安装。 3、支持KMS软件自动注册。 4、智能化故障机定位，可监控客户端的网卡发包率、硬盘读写速度、磁盘中断号以及显示最慢IP地址（提供截图证明）。 5、可以设置5个不同的进度排程并同时生效。 6、支持软件自动注册功能。 7、任意计算机可做为发送端使用。 8、多系统共享分区保护还原。 9、支持底层隐藏/显示操作系统。 10、全面支持UEFI架构主板.支持GPT分区Windows10及以上多系统安装（提供截图证明），实现系统自动识别， GPT分区和MBR分区可以0秒自动切换。 11、支持本地化功能，网络克隆接收端自动映射进度，键盘鼠标等自动新增硬件后存储，无需手动创建新增完硬件自动存储。 12、支持自动创建进度还原排程，可同时创建5个不同的还原排程计划，设定“每次启动”“每周”“每月”等，按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周一进入还原点1 ，每周二进入还原点2（提供截图证明）。 13、Pre-OS阶段可快速查看和修改硬盘数据，提供Pre-OS阶段硬盘对拷功能，可修改在Pre-OS阶段的屏幕分辨率及同时开启多个窗口且Pre-OS阶段可使用鼠标进行操作。 14.支持双硬盘保护，并实现网络同传，跨硬盘安装多系统（固态加机械）智能化操作。 15.支持高级虚拟磁盘功能，防止数据丢失，通过虚拟磁盘功能，加载进度数据，并可以拷贝出来。 16.操作系统复制功能，支持MBR分区系统复制和GPT分区系统复制win10&Linux（提供截图证明）。 17.软件自动注册，客户端不需要手动一台一台注册。 |
| 36 | 机房管理平台 | 4 | 套 | 1.全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 10（32位、64位）操作系统、支持MAC系统及众多Linux发行版本，兼容虚拟机。（提供相关证明） 2.支持多达24种语言界面版本，可满足不同外语教师灵活使用软件。（提供相关证明） 3.支持加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（提供证明资料） 4.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 5. 文件分发和提交必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 6.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 7.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 8.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 9.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 10. 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 11.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 12.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 13.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 14. 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 |
| 37 | 计算机 | 220 | 台 | 1.处理器：≥Core i5 3.0G 2.主板：≥Intel H470及以上芯片组； 3.内存：≥8GB DDR4，至少空余1个插槽； 4.硬盘：≥256GB SSD M.2，1T SATA硬盘； 5.显卡：≥GDDR5 4G独显，64位位宽； 6.网卡：主板集成1000M自适应以太网卡，原厂内置双天线M.2 WIFI（含蓝牙）； 7.声卡：集成声卡，5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 8.键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标，标配键盘开机功能； 9.接口：最多10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，含2个USB3.2 G2)；1组PS/2接口、1个串口、板载VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 10.插槽：不少于1个PCI-E×16、2个PCI-E×1、1个PCI槽位； 11.电源：≥260W电源，风扇配置甲醛去除材料 12.机箱：顶置提手 13.安全特性：BIOS级别USB数据保护方案（提供功能性截屏） 14.系统：根据需求，预装正版Windows 64位操作系统，可官网查询； 15.显示器：≥原厂同品牌23.8寸，窄边框高清低蓝光液晶屏双接口； 16.原厂主机+显示器三年有限保修。 （必须提供节能产品认证证书） |
| 38 | 电脑桌椅 | 220 | 套 | 1.双人电脑桌，带两侧隔板，桌面及整体桌架采用≥25㎜厚度实木颗粒板，截面采用pvc封边条机械高温封边，采用优质五金配件，组装后牢固结实。 2. 尺寸大概为300×50×75cm，具体尺寸现场定制 3. 方凳采用≥25mm方管焊接，钢架结构，凳面采用≥15mm密度板单贴面镶嵌用凳面托盘里面，凳面托盘采用钢板一次成型。 |
| 39 | 多媒体柜 | 4 | 台 | 1、设备为钢木结合材料一体成型；桌体为1.2-1.5mm冷轧钢板；附有锁钥匙 2、桌面为耐划木质材料，橡木扶手，具有L型橡木装饰板； 3、配有一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉； 4、讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭为1100× 750× 1000（±5%）；展开为2150×1050×1000（±5%）； 5、可以气动打开15-21寸的液晶宽屏 ； 6、具有左右扶手，让演讲者握扶，尺寸60x600mm（±5%）；前置活动有L型板，方便学校安装LOGO。； 7、具有隐藏式滑轨抽屉，能容纳键盘、鼠标、控制面板； 8、键盘架下方具有隐藏储物抽屉； 9、桌面集成笔记本接口模块（hdmi一个、VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）； 10、右侧有抽拉式抽屉，能放置实物展示台，承重不低于6公斤 ； 11、讲桌下层为国际标准机架式设计，带有隔板； |
| 40 | 多媒体设备 | 4 | 套 | 投影及幕布： 1、3LCD无机液晶板技术 2、亮度：≥4700流明（亮度无极调整，支持以1%幅度从30%-100%的调整） 3、分辨率：大于等于1280×800 4、对比度不低于450000:1 5、激光光源寿命不小于20000小时 6、配套150寸电动幕布 功放： 1.设备为混音数字功率放大器 2.包含1路有线话筒输入，带有+48V平衡幻象供电。 3.包含1组辅助输入，可独立调节音量。 4.包含2路音频信号输入。 音箱 1对： 1.最大功率：200W 2.频率响应：45Hz-18KHz 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度：不小于90dB 5.最大声压：125dB 6.单元配置：LF:8″x1 话筒：鹅颈话筒，有线，支持48V幻象供电。 |
| 41 | 交换机 | 12 | 台 | 交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps；包转发大于等于108Mpps；24 个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个10G BASE-X SFP+万兆端口； |
| 42 | 机柜 | 4 | 套 | 冷轧钢板材质，国标网络机柜 |
| 43 | 上网行为管理平台 | 1 | 个 | 1.机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，多核架构设计MIPS架构，功能采用模块化结构设计，加电即可运行，启动过程无须人工干预（提供CPU型号、频率） 2.国产品牌；冗余电源，配置独立管理口， ≥12千兆光口，≥12千兆电口，≥1对BYPASS接口；≥500G本地硬盘，产品具备外置Reset重置插孔，支持一键恢复出厂设置；（提供产品外观图片证明） 3.整机性能应用层吞吐≥2G；网络层吞吐≥6.8G；最大并发连接数≥120W；每秒新建连接数≥5.6W； 4.投标产品支持路由模式、透明（网桥）模式、旁路模式、混合模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换和修改接口属性无需重启设备；支持镜像和被镜像； 5.支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发 6.支持至少5000+种应用识别（包含450+移动应用），支持智能识别迅雷和P2P行为，支持自定义添加，针对单应用最多可支持8种控制动作，支持智能，快速，关闭三种应用识别模式的切换（提供截图） 7.支持防私接路由功能，针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长。（提供web配置界面截图） 8.支持1000万+的URL识别，支持基于DNS前置技术的域名过滤配置，实现在DNS解析阶段针对http和https域名进行过滤，防止https域名过滤逃逸情况（提供截图） 9.行为审计支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息（提供截图） 10.支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、应用名、用户组、上行速率、下行速率、总速率、会话数等信息，帮助管理员快速甄别网络异常行为；支持数据下钻跳转至详细列表，针对用户支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该用户网络会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表访问的应用组成和流速情况。针对应用支持通过趋势图形式，按照时间顺序展示该应用会话和流量趋势，支持下钻跳转至详细列表使用该应用的用户、速率和会话数等情况。（提供web配置界面截图） 11.支持七元组的链路负载均衡策略，可基于接口、用户、源IP、目的IP、应用、URL、时间等维度进行负载均衡策略设置；同时支持服务器负载均衡，负载算法支持权重、源地址散列+权重，支持服务器健康检查和会话保持；（提供截图） 12.支持IP准入、MAC准入、IP+MAC准入、本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、AD域单点登录、 13.支持短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、混合认证和免认证；支持对接IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器； 14.为保证产品使用稳定性，投标产品需支持Portal逃生，支持选择不逃生、全部用户逃生和已认证用户逃生等方式；可基于PING、TCP、DNS等方式探测认证服务器（提供截图） 15.支持本地安全防护，包含8000+本地入侵防御规则、800w+本地病毒特征库、web防护，DDOS、异常包防护等，用户行为分析，支持对离职风险、工作效率、热门事件挖掘、非工作时间上网行为、校园网贷、沉溺网络行为、用户行为画像等做行为分析（提供截图） 16.支持应用缓存加速，支持自学习型缓存和手动上传绑定缓存方式，可模糊匹配（提供截图） 17.支持广告推送，可基于接口、用户、源IP、目的IP、应用、URL、时间等维度进行推送，支持使用本地广告和第三方广告，针对PC端支持推送4个方位的广告，手机端支持推送全屏广告； 18.为满足合规要求，投标设备需具备对接（GA/WA3011.1-2015）法规能力，支持直接对接任子行、派博、虹旭、爱思、锐安、宽广智通、网博等后端平台，支持通过特征库方式增加对接后端平台能力；（提供web截图证明） |
| 44 | 美容床 | 24 | 张 | 1.电动美容床白色。 2.床宽度70CM+5%，床长度186CM+5%。 3.床面为高密度乳胶，pu材质，床腿为四腿白色方管，床腿需有万向轮。 4.升降高度为52-85CM之间。 5.升降要求：床面平升，平降，床头、床位灵活升降。 |
| 45 | 美容凳 | 24 | 个 | 1.椅面直径34CM+5%，底座直径45CM+5%。 2.升降48-62CM之间。 3.米色多格面，静音轮。 |
| 46 | 美容小推车 | 24 | 个 | 1.白色三层美容工具车 2.高度84cm+5% 长度61cm+5% 宽度43cm+5% 3.带万向轮 |
| 47 | 下水设备 | 1 | 套 | 1.储水式电热水器，容量不低于60L，功率不低于2000W，电压220V 2.频率50HZ，压力不低于0.7MPA,热水最高温不高于60° 3.精钢水槽，深度不低于40cm 宽度不低于35cm 长度不低于60cm 4.下水管； 5.包含施工 |
| 48 | 化妆台 | 30 | 套 | 1.化妆台黑色大理石桌面 2.化妆台总高160cm+5% 3.桌面长度80cm+5%，宽度43cm+5%，桌面离地高度80cm+5%。 4.实木材质，钢木烤漆。 5.镜面周围有光源或灯带及线路。 6.无抽屉 有电源插孔。 |
| 49 | 化妆凳 | 30 | 个 | 1.黑色带靠背化妆椅 2.凳子为方面，靠背高度125mm+5%，黑色皮革。 3.凳腿为钢制 4.椅子底座为圆形直径45cm+5% |
| 50 | 美甲学习课桌 | 30 | 张 | 1.美甲烤漆双曲面白色桌 2.长度140cm+5% 宽度60cm+5% 高度74cm+5% 3.带有电源插孔 |
| 51 | 美甲凳 | 30 | 个 | 1.椅面直径34CM+5%，底座直径45CM+5%。 2.升降48-62CM之间。 3米色多格面，静音轮。 |
| 52 | 3D打印机（slm） | 1 | 台 | 1.此激光3D成型机用于复杂金属结构件的增材制造精密成形，应能实现金属材料的增材制造。可成型材料：不锈钢、超高强度钢、模具钢、镍基合金、钛合金、钴铬钼合金、铝合金等金属粉末材料； 2.切片路径规划软件和控制软件具备自主软件著作权，切片软件支持单激光和多激光切换 ； 3. 基本要求： 3.1 设备整体布局合理、结构紧凑、尺寸协调、外形美观大方；设备具有良好的开敞性和接近性，便于操作、观察，对操作人员要有较好的粉尘防护措施； 3.2 要求系统结构设计合理，有足够静态、动态刚度，并采用先进技术，保证系统具有良好的动态品质。系统执行元件精度高、可靠性好、抗干扰能力强、响应速度快。系统操作使用、维修方便，售后服务优良； 4.设备具体要求及主要规格参数： 4.1激光光学系统: 4.1.1激光发射器类型: 采用固体光纤激光器，激光波长1064nm 4.1.2激光功率：≥500W，输出功率范围：10%-100%,输出功率连续可调； * 4.1.3 激光器数量：2台 4.1.4 激光器冷却方式：水冷，冷水机要求：储水量≥6L；温控精度：±0.1℃；水位过低或温度过高时报警。制冷功率：≥2.5kW； 4.2 扫描振镜:振镜数量2台，全数字高速振镜 4.3 工作舱： ★4.3.1 工作舱尺寸：圆形，直径不低于178mm×100mm 4.3.2惰性气体氛围：要求能够保持铺粉平面的清洁，同时保证活性金属粉末不被氧化。输入工作舱内的惰性气体流量及压力可被监控，且可实时调整； 4.3.3舱体密封：采用正压密封工作舱、扰动快速排氧等高可靠密封形式。 ★4.3.4铺粉装置：顶部送粉形式，采用柔性橡胶刮刀铺粉方式，往返双向均可铺粉，铺粉层厚：20μm-80μm内可调； 4.3.5 Z轴采用伺服电机加光栅尺闭环控制，光栅尺分辨率1μm 4.4 氧气分析报警： 4.4.1工作舱配备含氧气传感器，测试精度100ppm。加工过程中，工作舱中氧含量上升至非正常水平时，设备应具有光声报警提示功能并停止加工，当氧含量重新下降至特定值后，经确认后可继续加工，以便消除加工过程中活性金属粉末爆炸的风险和保证加工件的质量； 4.4.2 工作舱氧含量：设备通气启动后10min内达到1000ppm以下； 4.5 控制系统： 4.5.1在成形过程中，计算机允许下述操作： 显示当前成型周期进程（成型总高度、总层数、当前加工层等）、成型所需粉料高度，实时显示成形舱内氧含量、温度等参数； 流程引导功能：对打印过程及准备阶段进行步骤引导，防止出现操作疏漏，具有开始打印自检功能。 ★（3）控制软件可以实时监测打印过程，并且可以录取视频或是截取图片。每层打印完毕自动拍照保存。 （4）可暂停加工、继续加工；可以实时删除打印出错的零件； （5）单层供粉量、铺粉速度实时可调； （6）自动控制和手动控制能够进行切换；当自动控制出现故障时，能够在成形程序停顿处进行手动控制，按先前设定的程序继续将产品成形完毕； ★4.5.2开放核心成形工艺参数（激光功率、扫描速度、扫描间距、搭接率、上下表皮功率等），并可单独对各个加工零件的参数进行设定和控制； 4.5.3带自诊断功能，可对运行过程的各种故障以声光方式实时报警； 4.6 软件： 4.6.1 系统控制软件：专用打印软件系统；提供功能截图，适用windows10 64位操作系统，采用模块化结构，易于后期维护升级； 4.6.2 设备可支持STL格式数据，可通过软件对数据进行编辑，如添加支撑，分层切片等。成形控制软件可依据分层切片结果控制激光器输出激光对金属粉末进行烧结。打印过程可全自动进行，无需看管；切片和激光路径规划一键完成。 4.6.3 针对大型零件支持多核cpu同时加速切片，并可以实现实时将切片数据动态存储到硬盘。最大可处理数据量不低于10G。 ★4.6.4 可自由切换单激光和多激光切片方式，多激光拼接区重合宽带可调，拼接类型包含正弦波拼接、方波、正弦波拼接等多种方式。 4.6.5 可切片和路径规矩最小0.1mm的薄壁件。 ★4.6.6 路径扫描策略包含棋盘网格，蜂窝六边形网格，八边形网格、条带、棋盘网格等。 4.6.7 当运行到所设定的保护极限参数时，整个系统针对该项报警应具有自动切断保护功能； 4.6.8要求316L不锈钢，镍基高温合金Inconel718等材料的增材制造成形工艺参数（激光扫描路径、功率、扫描速度、搭接率、层厚、收缩率等）全部开放； 4.7 安全系统：设备应有急停按钮，按下后激光器立即停止运行； 4.8烟尘过滤系统：可达到过滤精度≤0.1µm，排放等级达到F9级： 5.设备工作环境：电源：功率≤10kW，24小时长期稳定工作； ★6.供应商提供不低于20次现场授课，每次授课时间不低于90分钟 |
| 53 | 齿科用扫描仪 | 1 | 套 | 1、牙科行业应用的高端口腔数字仓式扫描仪，采用双500万高分辨率摄像头，实现更快速、更清晰的取像技术，为数字化口腔提供更高效、更精确的数据。 ★2、扫描精度: ≤7μm（ISO12836）。 ★3、多样化扫描模式:普通和精细模式，兼顾扫描效率和扫描细节 ★4、扫描时间: 咬合≦6s；单颌≦13s；1-4颗代型≦18s： 5-8颗代型≦33s;印模≦32s ★5、具备全口模型all in one扫描功能 ★6、可调扫描高度，兼容更多不同模型高度 ★7、支持颌架的静态和动态两种颌架扫描模式；支持颌架扫描模型转移到虚拟颌架。 ★8、支持纹理支架模型导入exocad、3shape、iPD灵犀等软件 ★9、具备智能扫描功能：扫描种植扫描杆自动识别和提取；备牙/基台/扫描杆智能识别；自动封蜡功能 10、机器重量：≤7.5kg 11、机器尺寸：≤238（L）x340（W）x447（H）mm 12、提供设备二类医疗器械注册证 ★13、供应商提供不低于20次现场授课，每次授课时间不低于90分钟 |
| 54 | 口腔扫描仪 | 1 | 套 | 1、牙科行业应用的高端口腔数字印模扫描仪，具备多种扫描头，适用于大部分口腔修复类各种复杂案例，无需喷粉,高清自然还原牙齿细节特征。 2、产品尺寸≥（长X宽X高）：250x45x32 mm 3、单次扫描范围≥：20 mm x 16mm 4、扫描深度≥：17 mm ★5、产品重量：≤265 g 6、数据传输接口：USB 3.0 7、扫描帧率：20帧/秒 ★8、多种扫描头：大扫描头120×20×16mm；小扫描头120×16×12mm 9、扫描头消毒方式：高温高压灭菌 10、扫描头使用次数：高温高压灭菌次数不少于100次 11、数据格式可选，支持STL、PLY、OBJ,支持加密保护 12、具备物理按键，操作简单 13、具备一键自动标定功能 14、具备口内金属物扫描功能 15、具备AI智能扫描功能 16、具备体感功能 17、口内扫描生成的数据可直接上传到云端，存储方便，可追溯。 ★18、软件可以支持输出口腔检查报告：（1）检查内容包含：龋齿、色素情况、牙齿排列情况、牙齿缺失/缺失情况；（2）报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片功能；（3）支持手机预览真彩三维数据；（4）口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色。提供软件著作权 ★19、具备口扫打印一体化功能：患者口内数据可以通过口扫软件直接打印3D模型，不需要导出到第三方软件支持，且口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔、颌架等操作。 20、色彩逼真的数据，数字复现牙齿结构和牙龈纹理的信息，有利于义齿修复和分析 ★21、无需USB加密狗 ★22、支持手机端预览真彩三维数据 * 23、提供设备二类医疗器械注册证 ★24、具备生物相容性、光生物安全报告， ★25、供应商提供不低于20次现场授课，每次授课时间不低于90分钟 |