离子束疼痛治疗仪技术参数

| 1 | 显示模式：数码显示（推车式） |
| --- | --- |
| 2 | 电源：220VAC/50Hz |
| 3 | 工作原理：达松伐法与中医电针疗法相结合创新改良疗法 |
| 4 | 适用范围：适用于医院对患者脊源性疾病引起的肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症等疼痛治疗 |
| 5 | 连接方式：国际通用医疗器械雷摸头连接 |
| 6 | 治疗输出端子：单通道 |
| 7 | 安全保护:双熔断保险电路保护 |
| 8 | 功率: 功率：小于200VA |
| 9 | 主机最大脉冲电流: ≤150mA |
| 10 | 治疗输出时间:≤60秒/每次 |
| 11 | 智能化操作，整机移动方便 |
| 12 | 输出器最大放电电流：≤40mA |
| 13 | 主机脉冲频率可调: 范围：0Hz～20kHz |
| 14 | 输出器最大输出电压：45000V±10% |