资源应用机房设备扩容更新项目预算项目

预算经费115万元（延续）

2023年3月

（一）项目概况

根据郑教财[2014]54号《郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理办法的通知》和郑财资[2012]172号《关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知》文件规定，计算机网络设备使用年限为8年，数据中心计算部分节点服务器存在超期服役情况，超期服役造成数据中心资源利用率高位运行，部分计算节点资源利用率均在92%以上高位运行，如节点服务器出现设备故障，可能会导致大规模宕机，特提出对2014年之前采购的数据中心服务器设备进行更换，将数据中心节点负载从93%降低到75%左右，保障数据中心运行的稳定性和可靠性。

（二）项目指标及资金需求

项目参数

| 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超融合节点 | 1、品牌：国产品牌，具有自主知识产权。 2、规格：≤2U，机架式服务器，带滑轨。 3、CPU：配置2颗英特尔至强金牌6240R(2.4GHz/24c)处理器。 4、内存：配置512GB DDR4 2933MHz内存，最大支持内存插槽数24个DIMM插槽，最多支持12个Pmem，最大可提供7.5TB内存容量。 5、硬盘： 系统盘：2*960GB SATA SSD硬盘，数据盘：8*8000GB 7.2K SATA硬盘； Cache：配置1块1.6T NVME SSD。 最大支持31个2.5寸SATA/SAS硬盘或最大支持20个3.5寸SATA/SAS硬盘或最大支持24个NVMe硬盘。 6、内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔。 7、RAID卡：配置独立缓存≥1G RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60。 8、网口：2个千兆网口，6个万兆光口（含6个万兆多模光模块），1块双端口16Gb FC HBA卡（含模块）。 9、I/O扩展：最大可扩展≥10个PCIe 3.0插槽 或 最多支持2个双宽GPU 或 最多支持7个单宽GPU。 10、电源：配置900W冗余电源。 11、环境温度：长期工作环境温度支持5-45度。 12、可管理性：服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片，支持内存UCE Non-Fatal精准告警及内存故障隔离功能，支持PCIe标卡UCE故障精准告警功能，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备。 13、具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。 14、安全特性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片（BMC）。 15、售后服务：提供5年原厂技术支持与售后服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 | 台 | 8 |
| 万兆交换机 | 1、交换容量≥2.5 Tbps，包转发率≥1200Mpps，以官方最小值为准； 2、配置24个万兆SFP+端口，6个100G QSFP28 端口，冗余双电源； 3、支持 MAC 地址≥288K，支持 ARP 表项≥100K，提供第三方权威测试报告证明； 4、支持4K VLAN， 支持Voice VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN， 支持 1:1和 N:1 VLAN Mapping 功能； 5、支持支持静态路由、 RIP V1/2、 URPF OSPF、 IS-IS、 BGP、 RIPng、 OSPFv3、BGP4+、 ISISv6； 6、支持 IPv4 FIB≥256K，支持 IPv6 FIB≥128K，提供第三方权威测试报告证明； 7、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 8、支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，实现自动建立隧道； 9、支持 G.8032 标准环网协议； 10、支持以太网 OAM（802.3ah 和 802.1ag），支持 SNMPv1/v2c/v3，支持网管系统、支持 WEB 网管特性，支持 sFlow； 11.标配16个万兆多模模块； | 台 | 2 |
| 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 36 |