# 采购需求

一、项目概况

1.本项目为河南科技大学校内实践基地动物医院功能提升项目。

根据形势发展需要，动物医院需要添置一些新型设备，以适应当前诊断需要，如动物麻醉呼吸一体机、手术显微镜、眼科彩超等。希望能借助该项目，将动物医院建成完全能够满足实验教学和实践教学的校内实践基地。提高实验教学水平和学生的专业素质，以及增强对外服务的能力，提高门诊的接诊量，增加学生实践动手的机会，切实培养学生的实践能力和创新精神。

2.本项目预算为2140000元，最高限价为 2140000元。供应商响应报价不得超出采购预算，否则将被视为无效响应。

3.质量保证期：自项目验收合格之日起，国产设备免费质保不少于三年，进口设备免费质保不少于一年。

4. 交货期:签订合同后60天内

二、货物清单及技术要求

（技术要求应分条款列明，分为实质性要求条款、重要条款、一般条款。属于实质性要求条款的（不满足即被否决），请在条款之前用符号★标明，未标注★否则属于非实质性要求条款，可以适当偏离。属于较为重要条款的请在条款之前用符号“▲”标明）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物麻醉呼吸一体机 | 1、 VS 通气模式，可检测动物自主呼吸并提供支持，有呼吸暂停通气模式作为后备。 2、电容触摸屏≥7英寸，分辨率≥1024*768。 3、支持 VS 和 VCV 模式下≥5 ml 潮气量。 ▲4、选配内置CO2模块，可提供CO2-时间波形及EtCO2、FiCO2等监测参数及报警。 5、机械通气和手动通气模式自动泄漏测试。 6、机械通气和手动通气模式一键切换。 7、与主机同品牌名称设计和制造的挥发罐，获得CFDA认证。 8、可支持3种AGSS：废气吸收罐、被动AGSS、主动AGSS 9、 所有设置和报警参数（包括阻力、顺应性、FiO2、EtCO2）都可以显示在麻醉机屏幕上 10、主动式AGSS废气吸收系统，可适用于高流量低真空或低流量高真空（可选） 11、 废气吸收器称重功能，可产生报警提醒需要更换吸收器。 12、 锂离子备用电池时间≥100 分钟 ▲13、内置涡轮，可在无高压气源的情况下提供有效呼吸机通气； ▲14、标配一个高品质麻醉罐，可选异氟醚或七氟醚。 ▲15、麻醉罐和主机同品牌，麻醉罐通过CE和FDA认证，同品牌非其它品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备温度、空气压力和流量补偿功能（注：提供产品CE和FDA认证证书并加盖原厂公章）； | 1 | 否 |
| 2 | 手术显微镜 | 视频：高清同步视频显示 放大倍率：无极变倍3.5X~22.5X 工作距离：≥165mm 目镜：10X （视场直径）：Φ57.1mm~Φ8.9mm 瞳距调节范围：55mm~75mm 照明方式：LED同轴照明 光源：LED长寿命冷光源 亮度调节：连续 照明范围直径：Φ65mm 柱臂、基座: 类型：落地式 臂长：≥930mm 平衡臂垂直运动范围：≥500mm | 1 | 否 |
| 3 | 通用台式冷冻离心机 | 用途：生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等， 1 工作条件 1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz 2 主要技术指标 ★2.1 转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm; ★2.2转子规格(ml)：(1)角转子6 x 85ml ； (2)水平转子4×200ml ;(3)60x 1.5ml /水平转子/载玻片转子 ★2.3 最大离心力(x g)：23031 2.4 时间控制范围：0-9小时 59分钟 / 连续运转 / 短时加速 2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时） 2.6 20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能； ★2.7温控范围：-20～40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃ 2.8 磁性转头识别，防止转头过速； 2.9免维护无碳刷变频电机; 2.10微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度 ▲2.12符合国际认证IEC1010安全认证及CE认证 3 基本配置 3.1主机 1台 3.2 24 x 1.5ml角转子 1个 最大转速15300rpm 4 技术资料 4.1详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书 5 技术服务和培训 5.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 另配4个转子： 角转子 10 x 10 ml，max. 26,000 rpm≈57,450 x g； 角转子6 x 50 ml，max. 14,000 rpm≈20,380 x g； 酶标板转子； 水平转子体，需配4个有盖吊篮4 x 200 ml，并配50ml适配器。 ★6 为保证产品质量，售后服务，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。 | 1 | 是 |
| 4 | 眼科彩超 | A超： 探头频率：≥10MHz ，内置发光管 测量精度：±0.04mm 测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS 统计计算：平均值和标准差 存储：可存储≥10次A超扫描结果 B超： 探头频率：≥10 MHz静音探头 扫描方式：扇形扫描 放大功能：多级连续放大，实时放大 分辨力：轴向≦0.2mm 侧向≦0.4mm B超几何位置精度：横向≦3% 纵向≦2% 探测深度：≥60mm 玻璃体和视网膜增强功能： 探头增益：30dB-105Db 扫描角度：≥53度 图像灰级：≥256级 伪彩模式：多种伪彩 测量类型：多组距离、周长及面积 图像后处理：多组伪彩处理曲线 电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出 显示模式：B、B+B、B+A、A | 1 | 否 |
| 5 | 血气分析仪 | 技术参数： 1、测定原理﹑方式：生物电极法，干式化学法 2、电源：两块9伏特锂电池或可充电电池 3、定标：一年两次升级软件更新定标曲线；卡片定标液单点定标 4、★测量项目：ACT，采用预热模式或非预热模式，检测不依赖于物理性的凝块，在肝素/ATⅢ不再抑制凝血酶的点进行检测，利用底物标记识别凝血酶的存在，使用电化学法检测凝血级联系统完全激活所需要的时间。 5、测量时间：ACT检测项目50-1000秒。 6、激活剂：高岭土激活剂ACT k，硅藻土激活剂ACT c。 7、 ▲消耗品：只需要一次性检测用卡片 8、 ▲测试片：可2-8°C贮存180天 9、可采用样品: 动脉血、静脉血、体外循环血。 10、采样量（全参数）≤95ul 11、质控方式：每张卡片自带定标液；内部电子模拟器检测；外部电子模拟器检测；液体质控（高﹑中﹑低三级质控液） 12、免费升级：提供 13、配置：主机，底座，电池组，电子模拟器，热敏打印机，CDS软件或DE软件以及中文报告系统。 14、可连接CDS或DE以及中文报告系统、LIS或HIS。 15、存储检测数据数量: 5000组 16、重量：≤635克 17、一台机器可以检测血气、电解质、ACT、肌酐、尿素氮、糖、肌钙蛋白、BNP、乳酸。 | 1 | 是 |
| 6 | 胃肠镜（软镜） | 主软管外径 不大于Φ6.3mm，外径更适合小动物使用； 工作通道直径不小于 Φ2.0mm 工作长度 1200mm； 显示分辨率 200 万像素弯曲角度 U210° D90° L100° R100° 视场角 120° 景深 3-100mm 4套不同规格探头线 | 1 | 否 |
| 7 | 超声刀 | 1、技术参数表： 输入电源：额定供电电压 A.C.220V 网电源； 电压波动范围 A.C.190~240 V； 主载频率 55.5KHz±1%； 最大输入电流 3.15A；输入功率 800VA；最大振幅 100um±1%；最大输出电流 380mA±1%；保险丝 T3.15A,L250VP 2、输出曲线表： 档位 Min COAG Max CUT 振幅 60um 100um 电流 280mA 380mA 注：1.采用强生钛合金标准负载进行测试； 2.振幅数值误差范围为±1%； 3.电流数值误差范围为±1%。 二、功能要求： 1、输出模式：系统具备两种输出模式：凝（MIN）和切（MAX）模式。 2、采用恒流组织自适应控制技术，跟踪组织变化，恒流输出，确保振幅恒定。 3、动物手术安全闭合 3mm 以内的所有血管，极限可达 5mm。 4、输出控制：具备脚踏开关和手控开关控制功能。 5、换能器检测功能：检测换能器的运行参数（静态电容、阻抗、谐振频率），保证换能器高 效率、稳定、安全输出。 6、OLED 电容屏控制，激活自动清除错误提示。 7、系统智能监测功能： （1）测试期间、监测刀头钳口开闭情况； （2）检测换能器与刀头连接可靠性； （3）检测钳口压力过载报警； （4）检测换能器使用寿命； （5）检测手控和脚控开关性能； （6）检测发生器温度并报警。 8、主要硬件结构： （1）采用三核 CPU 控制，分别负责报警和显示，相位跟踪、组织自适应控制及整个系统 的运行。 （2）采用硬件电流闭环控制，输出振幅稳定。 | 1 | 否 |
| 8 | 高压氧舱 | 机身尺寸：体积大于等于1200mm*780mm*1200mm。压力舱：长≥988mm*直径≥568mm.压力范围：1.6-3.0KPa。安全压力传感器，过压报警，双泄压阀保证安全。氧气浓度60%及以上。空气循环除湿系统，温度检测系统，过高过低自动报警 | 1 | 否 |
| 9 | 血球仪（全自动动物血液细胞分析仪） | 测量参数 WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图，3个直方图 测试速度 ≥60个样本/小时 用血量 全血模式15Ul,预稀释模式20UL 动物类型 预置狗、猫、马、兔、雪貂、美洲鸵等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类 线性范围 WBC:0.00～100×109/L RBC:0.00～16.99×1012/L HGB:0～250g/L PLT:0～2999×109/L 重复性指标 参数 测量范围 全血模式CV（%） 预稀释模式CV（%） WBC 6.0～15.0×109/L ≤2.0 ≤4.0 RBC 3.50～10.00×1012/L ≤1.5 ≤3.0 HGB 110～180g/L ≤1.5 ≤3.0 PLT 150～500×109/L ≤4.0 ≤8.0 MCV 60～95fL ≤1.0 ≤1.0 样本存储 ≥35000个（包括参数和直方图和散点图） 全中文操作系统：是 全中文可自定义报告模板：是 通信 HL7，支持双向LIS 触摸屏大小≥10寸 自动维护：是 ▲结果溯源性 有原厂校准品和质控品（提供带有原厂标志的实物照片并加盖原厂公章） | 1 | 否 |
| 10 | 全自动生化分析仪 | 检测标准:肝素锂抗凝全血、肝素锂抗凝血浆或者血清样本量:90-120微升 条码读取:二维条码自动读取检测时间: ≤12分钟/样本 检测原理:吸收光谱比色法，透射比浊法分析方法:终点法、速率法、两点法温控精度:37+0.2C吸光度范围:0-3.0Abs精密度:0.001 Abs交叉污染:0 质控定标:仪器自动实时完成 工作环境:温度:10-32℃温度:≤85% 光源:12V/20W，2500小时以上长寿命卤钨灯 光路系统:滤光片后分光，8段波长同步检测，波长分别为:340、405、450、505、546、600、630、850nm 电源适配器:输入:AC100~240V，50-60Hz;输出:15V7.0A，105W MAX 操作界面:安卓，尺寸≥6.5寸，分辨率≥800*480,多点电容触摸屏，多种语言选择储存量:4G.50万个客户数据打印机:内置热敏打印机数据接口:2个USB接口 | 1 | 否 |
| 11 | 眼底照相机 | 产品类型：免散瞳，便携式； 视场角：50度； 传感器分辨率：≥1200万像素； 光学分辨率 大于60lp/mm； 固视标：5点内固视（有中心固视点）； 拍照方式：抖动检测+自动对焦+自动/手动抓拍； 对焦范围：-20D~+20D； 显示：4.5英寸多点触控屏（防眩光）； 主频：4核@2.2GHz； 成像模式：彩色图，蓝光单色图，近红外图； 图像格式：Jpg图片，MPEG-4/1视频，DICOM3.0； PC端图像管理系统 CMN影像信息分析管理系统； 共享功能：PC双屏同步显示（USB线缆，HDMI线缆，无线连接等），电视机双屏同步显示（网络，无线链接等）； 内存：≥64G； 数据传输：USB3.0、TPC接口、WiFi、SD卡存储、HDMI传输适配器； 4G功能： 4g移动通讯功能； 拍照按键：前拍照键，触屏拍照键，后调焦拨轮； 连续运行时间 大于4小时（连同备用电池可连续使用8小时以上）； 充电时间：小于1小时。 | 1 | 否 |
| 12 | 裂隙灯 | 显微镜类型：交角式 变倍形式：物镜两档可变 显微镜瞳距调节范围：54mm-80mm 目镜：10x 总倍率及视场（mm）：10x，16x 屈光度调节：±6D 裂隙宽度：0-14mm，连续可调 裂隙高度：1mm-14mm，连续可调 光斑直径：0.3mm、5.5mm、9mm、14mm 滤色片：无赤片、钴蓝片、隔热片 照明灯泡：6v/20w卤钨灯泡 最大照度：大于等于15万LX | 1 | 否 |
| 13 | 动物专用眼压计 | ★设备符合CE、ISO认证标准； 尺寸:13 – 32 mm (W) * 45 – 80 mm (H) * 230 mm (L)； 电源供应器: 4节7号电池； 显示范围: 0-99 mmHg； 显示的准确性范围: 1. 显示单位:毫米汞柱 (mmHg). ★眼压计与动物之间无电气接触； 设备具有B类型防电击保护。 ★采用回弹式原理，利用一次性探针与角膜瞬时接触而测量眼压； 采用一次性探针，避免交叉感染； 双数字屏幕显示，智能记录测量结果； 无需校准。 ★为保证产品质量，售后服务，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。 | 2 | 是 |
| 14 | 腹腔镜（硬镜） | 气腹机： 1、电源要求 电压：-220V.50Hz: 输入功率：5OVA 设备运行方式：连续运行： 熔断器：2*F0.5AL/250V。 2、环境要求 温度：10℃-40℃: 湿度度：≤80 %: 大气压：760hpa-1060hpa, 3、气压：设定范围为5mmHg-25mmHg; 产品的气压显示值与实际值允差为±3mmHg 4、气流量：产品工作时，输出的气体实示流速与显示值之间的偏差不大于（气休流量＜10L/min时允差±2L/min，气体流量≥10L/min时 允差±20%） 5、耗气量：显示值允差 ±15% 6、供气监测功能：气腹机具有CO,供气监测功能，当连接CO钢瓶通气时．监视指示为缘色，未连接时，亮红灯 7、工作条件下，整机的噪声≤60dB（A） | 1 | 否 |
| 15 | 耳镜（硬镜） | 1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管; 2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥: 3、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损; 4、可选购耐高温高压消毒内窥镜。 技术参数: 镜体外径:Ø3mm、Ø4mm;视场角:45°、60°;视向角:0°、30°、70°;分辨率:7.36Lp/mm放大倍率:2X 目镜罩外径:Ø32mm;光缆接头外径:Ø10mm;工作长度:50mm、90mm 光缆:可与WOLF、STORZ光源连接 本产品符合GB97061、GB970619的安全要求。 | 1 | 否 |
| 16 | 监护仪 | 1、≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率不低于800*600，8通道波形显示； 2、★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； 3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； 4、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性； 5、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择； 6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； 7、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况； 8、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测有效反映血氧灌注情况； 9、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性； 10、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式； 11、体重>23kg动物无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg； 12、23kg>体重>10kg无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg； 13、10kg>体重的动物无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg； 14、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况； 15、具备血液动力学、药物计算功能； 16、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能； 17、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式； 18、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面； | 5 | 否 |
| 17 | 全能型动物专用治疗监护室ICU | 规格尺寸：体积不小于：长1220*宽700*高1810（mm） 1、整体采用304不锈钢材质，不生锈，抗氧化，耐腐蚀，长久耐用； 2、主体采用1.0mm厚板材，接污盘采用0.8mm厚板材焊接而成； 3、宠物笼门采用实心直径8mm/6mm不锈钢筋组成，脚踏网架采用直径8mm/4mm不锈钢筋组成； 4、门锁采用提拉式设计，自动上锁，使用方便快捷，安全性能好； 5、下层笼中间设计活动式隔板，抽开可变大宠物笼； 6、底部脚轮采用包罩万向静音轮，均是制动刹车轮，耐磨、静音、方便移动和固定位置； 7、宠物笼采用圆角设计，打扫卫生方便，整体承重强，坚固耐用； 8、配有1只输液架。 9、配备4个暖光灯、1个氧舱门、16位电源接口、干湿温度显示、漏电保护。 10、恒温控制器，超温自动断电，安全可靠。 | 1 | 否 |
| 18 | 超声乳化仪 | 一、基本功能要求： ★1、四晶振片的超乳手柄，频率40KHz，低端能量控制精确； ★2、具有五轴式蠕动泵（文式效应）的蠕动泵； 3、能满足医生个性手术需求：可选超乳针头种类至少有2种，有不同度数可选针头以适应不同医生及不同的核硬度 4、超声模式：脉冲超声，连续超声 5、直观数字显示，可以储存参数 6、有负压声音提示 7、配套可重复使用的耗品：超声乳化手术手柄、针头、管道、注吸手柄 8、电源：100－240伏，50/60Hz 二、主要技术参数： 自由灌注：脚踏板控制或自由灌注 超声乳化：医生控制和面板控制 连续超声：（线性） 脉冲超声：（频率0－10次/秒） 负压：0－500mmHg 流量：0－40ml/min 能量：0－100％ 自动注吸：医生控制和面板控制 注吸：负压0－500mmHg，流量：0－40ml/min 前段玻切：负压：0－500mmHg 流量：5－20ml/min；切割频率：60-600次/分 双极电凝：医生控制和面板控制，0－100％，最大输出功率10W 具有力反馈提示的脚踏设计 具有声音提示的设计。 ★为保证产品质量，售后服务，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。 | 1 | 是 |
| 19 | 牙科工作站 | 1、超静音无油空气压缩机； 2、高速手柄电机：≥400000 转/分钟；低速手柄电机：≥20000 转/分钟；储气罐≥30L 3、三用气、水、雾喷枪和顶端可拆卸的卫生清洁头； 4、高压灭菌消毒抽吸头和细菌过滤器（5 个大抽吸头，5 个小抽吸头）； 5、水流供应系统带过滤器； 6、两瓶水冷却剂； 7、四头带LED灯 | 1 | 否 |
| 20 | 牙科DR | 手持式牙科X射线机 电源 DC16.8V X射线管高压≥65KV X射线管电流 1mA 频率 30KHZ 焦点 0.3mm 曝光时间 0.5-9.9s 辐射泄露<20μgy/h 额定功率 60W； 机械尺寸不低于 (mm3) 25.0 × 38.5 × 4.5；31.0 × 40.0 × 4.5 有效成像面积不小于(mm²) 20 × 30；26 × 36 像素矩阵 (1.5 M) 1000 × 1500 (2.34 M) 1300 × 1800 探测器类型 APS CMOS 闪烁体类型直接生长式碘化铯 线长 (m) 标准 3m，可选 5m 像素尺寸 (μm) 20 空间分辨率 (lp/mm) 理论上：25 lp/mm，实际：14 ~ 16 lp/mm (高灵敏度) 18 ~ 20 lp/mm (高分辨率) 灰阶 16位，65535级 曝光模式智能AED模式 防护等级 IP68 for Soak disinfection 附件功能支持TWAIN协议 操作系统 Windows 7及以上， 32 / 64 bit | 1 | 否 |
| 21 | 显微镜 | 1、显示屏 大小：≥7英寸 内置电子目镜像素：≥200万 显示屏输出分辨率：≥800*420 pc输出分辨率：≥1280*720 功能：可拍照、录像、测量支持十字线观察；与电脑互联一键切换 配套电脑系统：StrangeView（专业图像处理软件） 内置0.3X缩小镜 2、机体设计 镜座镜体一体化设计，符合人机工程学久看不易疲劳 3、目镜组 双目镜筒：瞳距48~75mm WF10X/F.N.22mm 双目铰链式观察筒，30°倾斜角 可360°旋转 高眼点平场目镜:PL10x/23mm 屈光度可调士5，*2 4、物镜组 四消色差195物镜，4X,10X,40X100X (oil) 5、载物平台 220X148mm低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台 精度小于等于0.1mm 阻尼式双切片夹 纵向移动范围：≥50mm 横向移动范围：≥70mm 6、调焦结构 同轴粗微调教结构 微调格值：0.015mm/格 粗动形成每圈：≥37.7mm 微动形成每圈≤0.1mm 调焦范围：20mm 7、聚光镜 阿贝聚光镜N.A.1.25(可带插板式的相衬、暗场、 偏光附件接口） 8、照明光源 3W LED灯亮度连续可调的柯勒照明系统 9、手持显微镜 130万像素，可调焦、调光。放大倍数：5-90倍 10、电脑: i5-12400， 32G 1T +256G，六核；集成显卡;硬盘容量：1TB HDD;系统：Windows 11;支持IPv6：支持IPv6;机箱大小：10-20L | 4 | 否 |
| 22 | 输液泵 | 1、输液精度≤±5% 2、速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h 3、预置输液总量范围：0.1-9999ml 4、快进流速范围：0.1-1400ml/h 5、支持ml/h和滴/min两种流速单位 6、屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息； 7、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 9、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 10、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 11、压力报警阈值可调，最低150mmHg 12、电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h 13、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 14、防进液等级IPX4 15、可升级无线模块，实现无线联网监测； 16、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 17、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 | 10 | 否 |
| 23 | 注射泵 | 注射模式：恒速、时间/总量、药物体重、BOLUS四种注射模式 注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，自动识别 注射速度设定范围：5ml注射器：0.1ml/h～60.0ml/h 10ml注射器：0.1ml/h～300.0ml/h 20ml注射器：0.1ml/h～400.0ml/h 30ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h 50ml注射器：0.1ml/h～1800.0ml/h 流速增量：1.0-99.9ml/h以 0.1ml/h递增；100-1200ml/h以1ml/h递增 时间设置：5秒～>99小时 注射流速精度：≤±2% 预置量设定范围：0.1-9999.9ml及推空 累计量显示范围：0.0-9999.9ml 快排速度：5ml注射器：60ml/h 10ml注射器：300ml/h 20ml注射器：400ml/h 30ml注射器：600ml/h 50ml注射器：1200ml/h Bolus速度范围：5ml注射器：0.1ml/h～60.0ml/h 10ml注射器：0.1ml/h～300.0ml/h 20ml注射器：0.1ml/h～400.0ml/h 30ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h 50ml注射器：0.1ml/h～1800.0ml/h KVO：1-5ml/h，可调 阻塞压力检测：专用压力传感器，10Kpa～140Kpa，灵敏度8档可调，动态显示压力 报警：网电源脱落、注射器脱落、注射完成、注射将空、注射完成、阻塞、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、遗忘操作、设备故障。 注射器管理：已内置6种以上品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器 显示：3英寸LED液晶显示屏 交流电源：交流：100V～240V，50/60Hz，最大输出功耗45W 内置电池：锂聚合物电池，11.1V，2600mA，工作时间：≥8小时（5ml/h） 语音功能：具备中文语言播报功能，静音功能 Reset功能：有 贮运环境：-20℃～+55℃，相对湿度：10%～95%；大气压：50～106 Kpa 使用环境：+5℃～ +40℃，相对湿度：20%～90%；大气压：70～106 Kpa 安全类别：电气Ⅰ类带功能接地，CF型；IPX4设备 重量：净重：≤2.5kg 其它功能：双CPU设计；固定夹可90度旋转；数字按键录入；休眠功能 | 5 | 否 |
| 24 | 尿液分析仪 | 1、储存量≥2000个标本检测结果；内置高速低噪57MM热敏打印机，支持彩屏触控操作。 2、支持外接电脑、打印机、USB接口，支持尖端CMOS检测分析技术。 3、测试原理：冷光源反射测定， 4、测试速度：单步测试，≥50标本/小时；连续测试：30秒一次，120次/小时。 5、使用语言：中文、英文、葡萄牙文、西班牙文、法文。 | 1 | 否 |
| 25 | 多功能骨科电钻套装 | 手外骨钻 １、整机高温高压灭菌形式２、充电器电源电压AC220V/50HZ３、转速≥1350转/分４、额定扭矩≥10000克厘米５、手机温升 ＜25℃６、噪音：钻组件 ≤65db7、 电池电压 DC：7.4V 手外摆锯 1、 整机高温高压灭菌形式 2、充电器电源电压 AC220V/50HZ 3、锯频 ＞16000次/分 4、手机温升 ＜25℃ 5、噪音： ≤75db 6、电池电压 DC：7.4V 空心骨钻 １、整机高温高压灭菌形式 ２、充电器电源电压 AC220V/50HZ ３、转速 950转/分 ４、额定扭矩 14500克厘米 ５、手机温升 ＜25℃ ６、噪音： ≤65db 7、 电池电压 DC：7.4V 配置清单 1、手外骨钻 壹台 2、手外摆锯 壹台 3、手外空心钻 壹台 4、脉冲快速充电器 壹台/套 5、锂电池 贰节/套 6、夹头钥匙 壹把/套（钻类） 7、锯片 贰片/套 8、消毒通道 壹只/套 9、外包装箱 壹只/套 | 2 | 否 |
| 26 | 宠物骨科常用器械套装 | 共36种：1把二型小剪，2把骨刀，1把双关节剪，1把单关节钳，1把圆形持骨钳，2把长圆持骨钳-带滑锁，2把带尖复位钳，3把丝锥导管（双头1.5，2.0，2.5mm），4把丝锥（1.5，2，2.5，2.7mm），2把双头骨膜剥离器，2把单头、带刃、截断型骨膜剥离器，1把多用折弯器，2把双头拉钩（平板，3齿），2把双齿拉钩，1把克氏针折弯器，1把导丝器，1把骨锤，2把单齿撑开器，1把多齿肌肉撑开器，2把导孔复位钳（直、弯），1把持钉钳，1把双头刮匙，1把紧丝钳，1把带孔钢尺，1把双头骨锉，1把指骨锯，3把骨撬，1把测深器，1把大力剪，1把带齿精细镊，2把剪刀，1把持针器，4把布巾钳，1个双层器械盒。 | 5 | 否 |
| 27 | 骨科耗材套装 | 共8种，1套骨针（0.8，1.0，1.2，1.5，2.0），1套应急塑性钛板（2.0/1.5系统，彩钛，10块），1套骨板套装（1.0系统，彩钛，6块），4卷钢丝（0.4，0.6，0.8，1.0），24支钻头（0.8-2.5），1块消毒布（钻头、针用），100个接骨螺钉（1.0mm-1.5mm，2.0mm-2.5mm-3.0mm，），3把起子 | 5 | 否 |
| 28 | 常规手术器械 | 2把蚊式止血钳（12.5cm，直弯各1），2把止血钳（14cm，直弯各1），2把止血钳（16cm，直弯各1），2把爱丽丝组织钳（14cm），4把尖头创巾钳（11cm），2把带尖手术剪（14cm，直弯各1），2把尖圆手术剪（14cm，直弯各1），1把金柄镶片持针器（13cm），1把持针器（14cm），1把拆线剪（14cm），2把爱迪生镊（有勾、无勾），1把3号手术刀柄 | 11 | 否 |
| 29 | 眼科手术器械 | 耐高温、高压消毒盒，睑板镊（钛），固定开睑器（钛）2把，眼球摘除剪（钢），眼用剪(钛)，止血钳（钛），眼睑板（钛），维纳斯弯剪（钛），弯头持针剪（钛），虹膜恢复器（钛），量规（钛），开睑器（钛），丝状开睑器（钛）2个，直系线镊（钛），直有齿镊（钛）。 | 10 | 否 |
| 30 | C型臂手术台 | 产品特性1、C型臂手术台由台面，升降支架，台基三部分组成，配有手术器械盘，输液架； 2、手术台台面高度升降采用电动控制； 3、手术台面前后分别可倾斜45°，采用电动操纵，单侧沉重 40kg； 4、整机结构紧凑、性能可靠合理、操纵方便； 5、配有绑定神器，自由收紧，简易牢固。 规格参数：长≥1500mm，宽≥600mm，高760-1050 mm 材质说明：手术台主体采用304不锈钢材料，床板为酚醛层压纸板材质， 具有密度均匀、X射线透光率佳的特点。不锈钢框架坚固耐用， 具有机械性能强、耐磨、耐高温、耐冲击、耐溶剂性、耐药品 等性能，防潮、防霉、易于清洗。 | 1 | 否 |
| 31 | DWV-II型动物手术台 | 产品特性：1、DWV-Ⅱ型动物手术台由台面，销，台基三部分组成，配有手术器械盘，输液架； 2、手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有活动下水槽； 3、工作台面左右分别可倾斜45°, 采用旋钮手动操纵； 4、手术台面前后分别可倾斜45°, 采用自动操纵； 5、整机结构紧凑、性能可靠合理、操纵方便；6、台面采用304不锈钢制作，耐高温、 防腐、防锈；7、工作台面温度调节范围0-42度之间，自动恒温功能，可随意调节 所需温度；8、内置高温保护器，安全可靠；9、配有绑定神器，简易牢固。 规格参数：长≥1400mm，宽≥650mm，高760-1060 mm 材质说明：高精度温控，用材扎实，坚固耐用，升降平稳，操作简便，温度安全保护，卡绳扣简易方便，抽拉水槽清洗方便。 手术台主体采用304不锈钢材料制作，方便实用，高强度升降器，国标不锈钢304材料防腐、 防酸不生锈，配电动升降器，性能更稳定。 | 1 | 否 |
| 32 | 不锈钢医用洗手池 | 产品特性：全自动医用不锈钢消毒洗手池采用304不锈钢材料制作而成，装配脚踏出水笼头和感应清洁剂挤出盒方便易用 材质说明：长≥1200mm宽≥600mm，高1800 mm 规格参数：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，使用方便 清洁卫生 。 | 1 | 否 |
| 33 | 单臂外科塔 | 标准供电：3孔电源插座9个 标准供气：2个氧气，1个吸引，一个空气， 平台规格：2层台面，高度可调，下层配抽屉； 输液杆架：1套 网络接口、接电端子各一个 | 1 | 否 |
| 34 | 单臂腔镜塔 | 标准供电：3孔电源插座9个 标准供气：2个氧气，1个吸引，一个空气 平台规格： 三层台面，高度可调，下层配抽屉； 输液杆架：1套 网络接口、接电端子各一个 | 1 | 否 |
| 35 | 医用器械热空气干燥箱 | 电源电压：AC220V/ 50HZ 控温范围：RT+10~250℃ 恒温波动：±1℃ 分 辨 率：0.1℃ 内胆尺寸不小于：550*450*550mm 外形尺寸不小于：835*670*730mm 内胆容积不小于：136L 载物托架：2块 定时范围：1~9999min 加热功率：2050W 产品特点： 1、箱壳采用质优冷轧钢板制成，表面静电喷塑，外观造型美观。 2、箱门配有可视观察窗，可以直观方便的查看被加热物的实时情况。 3、工作室内胆采用镜面不锈钢材质，四角半圆弧，托架高低可以调节。 4、大屏液晶屏显示，多组数据一屏显示；按键式操作界面，简单明了。 5、微电脑PID温度控制，响应速度快，圆滑曲线升温，控温准确可靠。 6、控制器具有超温偏差保护，安全可靠，同时带定时恒温功能，范围可调。 7、采用新型的合成硅密封条，耐高温，延迟老化变形，使用寿命长更长。 8、采用自主研制的热风循环系统，合理的风道结构设计，确保工作室温度均匀性。 9、可根据实验要求设定报警温度点，温度偏高或超过预设温度将自动蜂鸣报警提示。 10、具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆功能，来电后数据自动恢复。 11、可选配包括：多段程序控制器、RS485通讯接口及配套软件、USB数据导出接口、嵌入式打印机、独立限温报警装置、测试孔（25mm/50mm）等。 ◎工作条件： 1、环境温度＋5～40℃。 2、相对湿度≤85％RH。 3、大气压86～106Kpa。 4、周围无强烈震动，四周间隙大于50cm。 5、试验箱应无阳光直射和热源辐射。 6、无强烈气流流经箱体。 7、周围无高浓度的粉尘及腐蚀性物质。 | 4 | 否 |
| 36 | 宠物超薄电子地秤 | 产品特性:标准，超大平面，大型犬称重更方便。 1、4称心设计多点传感器数字显示，地磅 2、超薄设计， 台面平面拉丝更美观。 3、显示器智能定重，宠物称重更灵活 配有专用宠物垫子 犬称重需求。 4、采用优质304不锈钢材料制作，称量范围在0-150公斤，满足大型 规格参数: 大号；≥长1200宽600高65 ，小号；≤长1000宽600高65 材质说明: 采用4秤芯设计超大超薄台面称重更方便。 | 2 | 否 |
| 37 | 电子秤 | 产品尺寸；长≥600mm；宽≥400mm；高≥250mm 面板材质；钢 | 15 | 否 |
| 38 | 移动消毒车 | 商品毛重：≤6.29kg 操控方式：触控式，遥控器控制电源方式：交流电最大瓦数：60W以上,固定方式：底座光源类型：紫外线光源是否有臭氧：带臭氧是否可充电：不可充电适用面积：50㎡-100㎡（含） | 3 | 否 |
| 39 | 不锈钢恒温诊疗台 | 产品特性: 304不锈钢制作，工作台面温度调节范围0-60度之间，自动恒温功能， 可随意调节所需温度。内置高温保护器，安全可靠，台面平整，配有下水槽跟接污盘，方便清洁。 规格参数: 长≥920mm, 宽≥520mm, 高840 材质说明:洁，坚固耐用。整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，自动恒温，方便清洁卫生 | 1 | 否 |
| 40 | 多功能脚踏升降带称诊疗台 | 产品特性: 1、台面凹角圆角处理，方便清洁卫生。 2、处置台面高度升降采用电动脚踏控制，使用方便。 3、配备高精度电子称芯。 4、可用与宠物诊疗、外伤处理、接诊、称重等。 规格参数:长≥900mm,宽≥500mm,高750-1050mm | 1 | 否 |
| 41 | 宠物称量诊疗台 | 不锈钢材质，表面无缝对接， 规格参数:长≥1000mm,宽≥550mm,高800mm 材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈。 | 1 | 否 |
| 42 | 诊疗台 | 产品特性:配万向刹车轮带有抽屉，目配底板摆放物品。 规格参数: 大号:长≥1100mm,宽≥600mm,高800mm 小号:长≥900mm,宽≥500mm,高800mm 材质说明:强度聚氨酷万向刹车轮。整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，底部移动轮采用高强度聚氨酷万向刹车轮 | 1 | 否 |
| 43 | 带绑定带挡水立柱诊疗台 | 产品特性: 304不锈钢材料制作，台面平整，四周采用抛光装饰，底部配有绑定 支架，加重底座下配微调脚。 规格参数: 大号:长≥1100mm,宽≥600mm,高800mm 小号:长≥900mm,宽≥500mm,高800mm | 1 | 否 |
| 44 | 红外恒温理疗重症监护笼 | 1、门锁独特滑动式设计，自动上锁。 2、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。 3、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。 4、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。 5、底部移动刹车轮，静音、 耐磨， 方便移位和固定。 6、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 7、配备暖光灯、氧舱门、16位电源接口、干湿温度显示、漏电保护。 8、恒温控制器，超温自动断电，安全可靠。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1815 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长687宽540高45 4、踏脚网片：长687宽545厚10 5、上层笼门：长470高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 7、电源设备层：长1220深600高120整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 45 | 五组合不锈钢寄养（住院）笼 | 产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。 2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。 3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1500深700高1575 (可按需定制） 2、上层笼：长500高610深700 下层笼：长750高820深700 材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、 防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 2 | 否 |
| 46 | 六组合不锈钢宠物寄养（住院）笼 | 产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。 5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨，方便移 位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长690宽540高45 4、踏脚网片：长690宽545厚10 5、上层笼门：长530高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径8mm和直径4mm的钢丝组成， 接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 47 | 不锈钢新型宠物猫笼 | 产品特性1、猫笼笼体结构合理，超强承压，坚固耐用。2、门锁独特滑动式静音设计，声音轻，自动上锁，方便，安全性好。3、每组上下两层，每层设有独立休闲区、 饮食区和卫生区。4、中间高强度亚克力跳板设计，供猫咪休息。5、笼体外部贴有专用防震静音贴，降噪更安静。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨，方便移位和固定 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸大于等于：长1500深650高1765；材质说明：主体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成， 中隔板和猫跳板采用高强度亚克力板制作。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 48 | 四组合犬笼 | 产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定。 7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长690宽540高45 4、踏脚网片：长690宽545厚10 5、上层笼门：长530高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8；材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 49 | 四组合猫笼 | 产品特性1. 2.门锁独特滑动式静音设计声音轻，自动上锁，方便安全性好。3.中间高强度亚克力跳板设计，供猫咪休息。4.笼体外部贴有专用防震静音贴，降噪更安静。5.底部移动刹车轮静音、 耐磨，方便移位和固定。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1.外形尺寸：长1220深700高1575 2.上层笼：长610高715深700 下层笼：长610高715深700 3.猫跳板：长550宽250 4.猫砂盆：长460宽340高110 材质说明：主体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈， 笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，猫踏板采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 50 | 犬住院笼（干式） | 产品特性： 2.门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。3.笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。4.下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。 5.笼子内部全圆角设计，方便清洗无死角。6.底部移动刹车轮，静音、 耐磨， 方便移位和固定。7.笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1.外形尺寸：长1220深700高1575 2.上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm,笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，底部移动轮 采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 51 | 住院笼（氧舱、电源） | 产品特性1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨，方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。8、配备氧舱门、16位电源接口、输氧孔位、干湿温度显示、漏电保 护。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长550高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长687宽540高45 4、踏脚网片：长687宽545厚10 5、上层笼门：长470高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 材质说明：整体304不锈钢材料， 防腐、 防酸不生锈， 笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成， 接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 52 | 寄养笼（住院） | 产品特性： 1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。 2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、耐磨，方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)：1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长610高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长690宽540高45 4、踏脚网片：长690宽545厚10 5、上层笼门：长530高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 材质说明:整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成， 接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 53 | 住院氧舱笼电源版 | 产品特性：1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好。2、脚踏板网格和笼门高频高电流焊接，坚固不脱焊。3、接污盘全圆角设计，不留死角，冲洗方便。4、内设无缝挡水边，使用更加方便卫生。5、下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子。6、底部移动刹车轮，静音、 耐磨， 方便移位和固定。7、笼子创新设计，精美别致。随意组合，可按需定制。8、配备氧舱门、16位电源接口、输氧孔位、干湿温度显示、漏电保护。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)： 1、外形尺寸：长1220深700高1575 2、上层笼：长550高610深700 下层笼：长610高820深700 3、接污盘：长687宽540高45 4、踏脚网片：长687宽545厚10 5、上层笼门：长470高480厚8 6、下层笼门：长530高690厚8 材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径8mm和直径6mm的钢丝组成，踏脚网格用 直径8mm和直径4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度0.8mm。 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。 | 1 | 否 |
| 54 | 不锈钢方管笼 | 产品特性：方管笼可做拼装式设计，笼门配装自动锁，全304不锈钢材料制作，笼子框架方管厚度为1.2mm,串管为厚度为 1.0mm,配有不锈钢脚踏板和不锈钢接污盘。 下有活动刹车轮，移动 和固定非常方便。 规格参数（大于等于如下规格，单位均为mm)： 长1200宽800高1050 材质说明：整体304不锈钢材料，防腐、防酸不生锈， 用料扎实。做工精良 | 1 | 否 |
| 55 | 切片机 | 样品进量24mm±2mm，垂直行程：70mm±1mm，标准大样品夹：55*50*30mm，超大样品夹：68*48*15mm，样品回缩约40μm。切片厚度范围1-60μm，设置值：1-10μm（1μm递增），10-20μm（2μm递增），20-60μm（5μm递增） | 1 | 否 |
| 56 | 组织脱水机 | 1、液缸数量：12+1个（1个固定缸，9个试剂缸，3个石蜡缸）； 2、单缸容积：≥1100ml； 3、处理时间：1～10缸 0～99小时59分任意设定； 4、10～13缸 0～23小时59分任意设定； 5、运行程序：两种方案，组合编成若干套运行程序； 6、液缸保温模式：可实现全加热三段控温； 7、固定脱水 1～8 缸，0～40℃任意设定； 8、透明 9～10 缸，0～30℃任意设定； 9、石蜡11～13 缸，0～99℃任意设定； 10、加热方式：精铸内加热（无需加水）； 11、停电保护工作时间：大于等于6小时； 12、换缸停留沥液时间：10～240秒； 13、搅拌：3～6/min； 14、电源电压：AC220V±10%，频率：50±1HZ，功率：小于等于1.5KVA； 15、外形：≥（1090 mm×380 mm×440 mm） | 1 | 否 |
| 57 | 组织包埋机 | 1、熔蜡缸容量≥6升；熔蜡预置：室温～+99℃任意预置； 2、冷台温度：室温～-25℃任意预置； 3、工作方式：自动软接触开关，脚动两种； 4、镊子加温孔：六个； 5、时间控制：开关机时间可在24小时内任意设定； 6、残物蜡方式：自动回流至废液缸； 7、智能温控技术，实现递增式加热，确保温度平稳上升，控温； 8、双控温度检测与保护器件，软件控制、三级保护、确保机器安全运行； 9、时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关机功能； 10、组合式制冷台与石蜡包埋台，可自由组合。 | 1 | 否 |
| 58 | 组织摊烤片机 | 1、摊片水温：室温～90℃可调，自动恒温； 2、烤片温度：室温～90℃可调，自动恒温； 3、控温精度：±1℃； 4、具有记忆功能，运行后自动保留设置温度； 5、电源电压：AC220V±10％ 50HZ； 6、功率：≤550VA。 | 1 | 否 |
| 59 | 冰箱 | 冷冻室最低温度: ≤-23℃;运转音: ≤38dB(A);总容积:≥467升;综合耗电量: ≤0.84KWh/24h;冷藏室最高温度: ≤9℃;制冷循环:双循环;冷冻能力(kg/24h):≥13kg/24h;冷藏室容积:≥282L;制冷剂:R600a;冷冻室容积:≥158L;变温室容积: ≥27L;冷冻能力:≥6.5kg/12h | 5 | 否 |
| 60 | 冰柜 | 制冷方式:直冷;能效等级:四级能效;容量:大于600L:类型:双门:功能:双温 | 5 | 否 |
| 61 | 电脑 | 电脑: i5-12400， 32G 1T +256G，六核；集成显卡;硬盘容量：1TB HDD;系统：Windows 11;支持IPv6：支持IPv6;机箱大小：10-20L ★属于政府采购中的强制采购节能产品，供应商应提供节能产品认证证书。 | 5 | 否 |
| 62 | 彩色打印机 | 支持无线打印;支持彩色打印:基础功能:复印，扫描，打印;打印机类型:墨仓式；黑白印量:0-399 页，连接方式:WI-Fi，局域网:纸张输入容量:0-149 页;单面支持纸张尺寸:A4;A5;能效等级:一级能效;支持照片打印、支持无边框打印;黑白模式最佳打印分辨率:不低于600*600dpi | 5 | 否 |

附件1

售后服务要求

1、供应商对其售出的产品提供良好的售后服务，对因产品质量造成的问题要进行如下服务承诺：

1.1 设备配置及技术要求中有具体服务要求的，按设备配置及技术要求中的要求提供服务承诺。

1.2 其它设备售后服务要求：所投设备国产设备免费质保不少于三年，所投设备进口设备免费质保不少于一年，质保期外所有设备免费保修（只收取材料费）。

2、质保期内，自接到用户报修后，2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复（特殊情况另行商议）。

3、供应商提供固定的售后服务队伍和办公场所的证明材料，提供详细的售后服务承诺（产品质保期、故障响应时间、修复计划安排、修复费用）。

4、提交质保期过后可提供的服务项目和收费明细。质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件， 应详细列出名称、规格、数量及单价。

5、技术服务：按供应商所投标产品厂家的技术要求进行服务，供应商提出培训计划和安排，所需费用包含在响应总报价中，并报出单项价格。

5.1、安装调试：中标人派出技术人员到最终用户现场免费安装调试。

5.2、技术培训：中标人负责在项目现场免费为所投项目培训1-2 名技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。

5.3、供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6、检验与测试的条件和方式：投标设备送到项目现场后，由设备制造商授权的技术人员现场免费安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。

7、伴随服务

7.1、以上设备要提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

7.2、凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备需提前7 天通知用户。

7.3、如果供应商在用户所在国（或地）设有维修中心，应提供该中心的地址、电话、联系人姓名。

7.4、培训指的是涉及投标货物相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

7.5、培训要求

派人参加指导性培训授课。提供最新的文字、音像、电子培训资料。接受各培训基地的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导。提供用于培训的相关设备。

7.6、培训合格的标准为：被培训者要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。对于有可能遇到的特殊工作使用条件和任务，卖方也要将这部分内容进行说明。

7.7、供应商在质量保证期内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。

8、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。

在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费，并从修复或更换后重新计算质保期。

9、供应商所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为供应商违约。

10、为保证产品质量，售后服务，如所投产品为进口产品，投标人需提供制造厂家（或总代理）针对本项目出具的产品授权书、售后服务承诺、有效的技术证明文件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的后续服务证明文件。